Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» МИИТ

Кафедра «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью»

О.А.Оленина

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектно-сметное дело на транспорте»

для бакалавров направления «Экономика»

Москва – 2016

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001 | 3 |
|  | Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов | 10 |
|  | Разработка объектной сметы (объектного сметного расчета) | 19 |
|  | Разработка сводного сметного расчета |  |
|  | Варианты курсовых работ |  |

- Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001

В табл. 1 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанной вручную с применением сборника ФЕР-28 «Железные дороги». Графы 2,3, а также 5,6 (числитель и знаменатель), 11 (числитель и знаменатель) заполняются данными из соответствующих граф единичной расценки ФЕР.

Графы 7-10 и графа 12 (числитель и знаменатель) получены путем произведения объема работ по единичной расценке (графа 4) на соответствующий элемент прямых затрат (графы 2,3,5,6 (5 и 6 числитель и знаменатель). 	Графа 4 (количество) принимается на основе исходных данных по вариантам.

Наименования видов работ, подлежащих осмечиванию, приводятся в задании. На основании перечня видов работ производится выборка единичных расценок из сборника ФЕР, которые заносятся в локальную смету (локальный сметный расчет). Также дополнительными строками добавляются калькуляции (транспортных расходов и сметной стоимости материалов). Калькуляции рассчитываются отдельно вне локальной сметы (локального сметного расчета) и в завершении работы прикладываются к разработанной локальной смете (локальному сметному расчету).

После формирования локальной сметы (локального сметного расчета) в базисном уровне цен (на о1.01.2000 г.) начисляются индексы пересчета к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

Наибольшую точность и правильное отражение структуры текущей сметной стоимости можно получить, используя индексы к элементам прямых затрат. Данные индексы применяются в конце разделов локальных смет (локальных сметных расчетов) после подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен и начисления необходимых коэффициентов (например, на стесненные условия труда и пр.).

Индексы начисляются отдельно по итогам прямых затрат по следующим статьям:

- оплата труда основных рабочих- строителей и рабочих- механизаторов;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

- стоимость материалов, изделий и конструкций.

После начисления индексов определяются итоги прямых затрат в текущем уровне цен, начисляются накладных расходы и сметная прибыль в процентах от фонда оплаты труда (заработная плата основных рабочих-строителей и рабочих- механизаторов). Нормативы накладных расходов и сметной прибыли определяются согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно.

При разработке локальных смет (локальных сметных расчетов) по регионам страны, используя ФЕР-2001, на стоимость материалов, заработную плату рабочих-строителей и затратам по эксплуатации машин, вводятся базисные поправочные коэффициенты (индексы) к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

В табл. 2 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанный с помощью сметной программы.

Подбор единичных расценок осуществляется в сметной программе из нормативной базы, после чего добавляются пустые строки для введения калькуляций, затем начисляются индексы пересчета в текущий уровень цен. Индексы вводятся вручную (по регионам) и назначаются на все расценки локальной сметы (локального сметного расчета). Затем автоматически происходит начисление накладных расходов и сметной прибыли. В данном примере накладные расходы и сметная прибыль показаны после каждой расценки (что допускается).

В конце сметы (расчета) показываются элементы прямых затрат в текущих ценах с учетом накладных расходов и сметной прибыли (в текущем уровне цен).

| Таблица 1 |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| На сооружение верхнего строения пути железнодорожной линии |
| Сметная стоимость: 430 642,49 тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: 30,27 тыс. чел.ч |
| Сметная заработная плата: 2 685,19 тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г. и пересчитана в уровень цен 2011 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб | экс. маш. | в т.ч. опл. труда мех. | обслуж. машины |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 28-01-001-01 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р 65, на 1 км число шпал 2000, 1 км пути | 51 | 1 510805,73 4 068,81 | 5 578,90 702,78 | 77051090,25 | 207 509,31 | 284 523,90 | 35 841,78 | 477,0 50,02 | 24 327,0 2 511,02 |
| 2 | 28-01-023-02 | Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р 65, марка перевода 1/9, 1 компл. | 30 | 34 979,30 862,91 | 4 221,70 252,86 | 1 049 379,00 | 25 887,30 | 126 651,00 | 7 585,80 | 96,2 16,88 | 2 886,0 506,4 |
| 3 | Калькуляция № 1 | Стоимость транспортировки звеньев пути к месту укладки, 1 км пути | 51 | 12 857,76 | - | 655 745,760 | - | - | - | - | - |
|  |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого прямые затраты в базовых ценах | 78 153 347,71 | 233 396,61 | 411 174,90 | 43 427,58 |  | 27 213,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 057,42 |
| Индекс на заработную плату основных рабочих (К=9,7) Расчет: 233 396,61 х 9,7=2 263 947,12 руб. Индекс на эксплуатацию машин (К=4,68) Расчет: 411 174,90 х 4,68 = 1 924 298,53 руб. в т.ч. на заработную плату машинистов (К=9,7) Расчет: 43 427,58 х 9,7= 421 247,53 руб. Индекс на материалы (К=5,44) Расчет: материалы= (прямые затраты-экспл. машин- з/ пл. осн. рабочих) (78 153 347,71- 233 396,61 – 411 174,90)=77 508 776, 2х 5,44 = 421 647 742,5 руб. | 2 263 947,12 1 924 298,53 421 247,53 421 647 742,5 |  |  |  |  |  |
| Итого прямых затрат в текущих ценах | 425 835 988,18 | 2 263 947,12 | 1 924 298,53 | 421 247,53 |  | 30 270,425 |
| Фонд оплаты труда (ФОТ): 2 263 947,12+421 247,53=2 685 194,65 руб.; Накладные расходы 114% от ФОТ (МДС 81-33.2004); | 3 061 121,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% от ФОТ (МДС 81-25.2001); | 1 745 376,52 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах | 430 642 486,57 |  |  |  |  |  |
| Примечание: В конце смет указывать только итоговые цифры, а весь расчет концовки сметы приводить в пояснительной записке к ней |

Таблица 2.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  |  |  |  | _______________ |  |
| "___" ____________ 2015 г. |  |  |  | "___" ____________ 2015 г. |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ 554678,178 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда 3664,150 тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость 26736 чел-час |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты механизаторов 3324,5 чел-час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Обоснование, индекс | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. опл. труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ФЕР28-01-001-01 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км: 2000) | 1 км пути | 50 | 1510805,73 | 5564,51 | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 | 75540286,5 | 203440,5 | 278225,5 |
|  |  |  |  |  | 4068,81 | 702,64 |  |  |  | 35132 |
| На единицу в ценах 2001г. | 1510805,73 | 5564,51 |  |  |  |  |
|  | 4068,81 | 702,64 |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (50) | 75540286,5 | 278225,5 |  |  |  |  |
|  | 203440,5 | 35132 |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" | 529568847,5 | 2993984,61 |  |  |  |  |
|  | 2740750,42 | 473298,3 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 3 214 048,72) | 3664015,54 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 214 048,72) | 2089131,67 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 535321994,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР28-01-023-02 | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода: 1/9 | 1 комплект | 30 | 35417,48 | 4217,26 | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 | 1062524,4 | 25887,3 | 126517,8 |
|  |  |  |  |  | 862,91 | 250,76 |  |  |  | 7522,8 |
| На единицу в ценах 2001г. | 35417,48 | 4217,26 |  |  |  |  |
|  | 862,91 | 250,76 |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (30) | 1062524,4 | 126517,8 |  |  |  |  |
|  | 25887,3 | 7522,8 |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" | 8061934,35 | 1361458,05 |  |  |  |  |
|  | 348753,71 | 101347,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 450 100,87) | 513114,99 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 450 100,87) | 292565,57 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 8867614,91 |  |  |  |  |  |
| 3 | Калькуляция № 1 | Стоимость транспортировки верхнего строения пути от базы к месту укладки | 1 км | 50 | 30057,51 |  | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 | 1502875,5 |  |  |
| На единицу в ценах 2001г. | 30057,51 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (50) | 1502875,5 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" | 10488568,11 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 10488568,11 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 78105686,4 | 229327,8 | 404743,3 |
|  |  |  | 42654,8 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979) | 548119350 | 3089504,12 | 4355442,65 |
|  |  |  | 574645,47 |
| Накладные расходы | 4177130,53 |  |  |
| Сметная прибыль | 2381697,23 |  |  |
| Итого | 554678177,7 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| Материалы | 540674403,2 |  |  |
| Машины и механизмы | 4355442,65 |  |  |
| ФОТ | 3664149,59 |  |  |
| Накладные расходы | 4177130,53 |  |  |
| Сметная прибыль | 2381697,23 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 554678177,7 |  |  |

- Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов

Калькуляции № 1 «Определение сметной стоимости транспортировки звеньев пути от базы до участка укладки»

Примечание:

Группа единичных расценок на сборку рельсошпальной решетки являются «закрытыми», однако, в технической части сборника ФЕР-28 указано, что расценками не учтены и дополнительно следует учитывать затраты на транспортирование материалов верхнего строения пути от звеносборочной базы к месту укладки: звеньев пути, блоков стрелочных переводов – по эксплуатируемым путям МПС России - по отраслевому сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства в базисном уровне цен по состоянию на01. 01. 2000 г.; - по строящимся путям - по тарифам временной эксплуатации.

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- рельсы Р 65 (гр.13 исх.данных);

- число деревянных шпал на 1 км 1840 шт. (гр.15 исх.данных);

- длина рельсов 25 м. (гр. 14 исх.данных);

- скрепления нераздельные;

- масса (вес) 1 км пути 355 т (прил. 4 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути определяется по данным прил. 1.

Стоимость перевозки на 50 км составляет 8300,16 руб. и на каждый последующий км добавляется 31,65 руб., т.о. стоимость перевозки 1 км звеньев путей от базы до строящегося участка составит:

8300,16+[(70-50)*31,65]=8 933,16 руб.

Стоимость перевозки 1 км пути по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е.

50*0,5*1,9*355=16 862,50 руб.

Итого стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути составит:

8 933,16 + 16 862,50 = 25 795,66 руб/1 км.

Калькуляция № 2 «Определение сметной стоимости стрелочного перевода»

Данная калькуляция разрабатывается аналогично калькуляции № 1, но с учетом отпускной цены данного материала, т. к. расценка на сборку стрелочных переводов является «открытой».

При определении стоимости транспортировки стрелочных переводов следует учитывать стоимость следующих операций:

- транспортировку стрелочного перевода от станции отправления до строящегося участка по путям общего пользования;

- транспортировку стрелочного перевода по строящемуся участку (тариф ОВЭ);

- выгрузку стрелочного перевода.

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- скрепления нераздельные;

- масса (вес) 1 комплекта стрелочного перевода 13,175 т (прил. 5 метод. указаний);

- отпускная цена 1 комплекта стрелочного перевода 105440 руб. (прил. 5 метод. указаний);

- стоимость выгрузки стрелочного перевода при железнодорожных перевозках 14,90 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки стрелочного перевода определяется по данным прил. 1.

Стоимость перевозки на 50 км составляет 1760,64 руб. и на каждый последующий км добавляется 5,66 руб., т.о. стоимость перевозки стрелочного перевода от базы до строящегося участка составит:

1760,64+[(70-50)*5,66]= 1 873,84 руб/перевод

Стоимость перевозки стрелочного перевода по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е.

50*0,5*1,9*13,175=625,81 руб/перевод

Стоимость выгрузки стрелочного перевода составляет: 14,90 руб/т *13,175=196,31 руб/перевод

Отпускная цена стрелочного перевода составляет 105440 руб/перевод.

Итого сметная стоимость стрелочного перевода составит:

1873,84 + 625,81+196,31+105440 = 108 135,96 руб/перевод.

Калькуляция № 3 «Определение сметной стоимости балласта»

Исходные данные:

- Свердловская железная дорога;

- расстояние транспортировки балласта от карьера до строящегося участка 80 км. (гр. 12 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- масса 1м3 щебеночного балласта 1600кг (для всех вариантов);

- отпускная цена гравийно-песчаного балласта для Свердловской железной дороги составляет 72,26 руб./м3 франко-вагон-станция отправления (прил. 7 метод. указаний);

- стоимость выгрузки балласта при железнодорожных перевозках 2,83 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

По отраслевому сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства ОССПЖ-2001 (прил. 6 метод. указаний) сметная цена на перевозку балласта щебеночного на расстояние 80 км составит 21,25 р/м3.

По строящемуся участку по тарифам на перевозку грузов по прейскуранту № 10-01-18 тариф составит 1,9 руб. за 1 ткм. (прил. 3 метод. указаний), т.е. стоимость перевозки 1 т балласта определяется как:

50*0,5*1,9=47,5 руб./т

Сметная цена на выгрузку балласта составляет 2,83 руб./т.

Стоимость транспортировки и выгрузки балласта щебеночного составит:

21,25+(47,5+2,83)*1,6=101,78 р/м3.

Отпускная цена балласта щебеночного составляет 72,26 руб/м3.

Сметная стоимость балласта щебеночного составит:

72,26+101,78=174,04 руб/м3.

Калькуляция № 4 «Определение сметной стоимости транспортировки грунта к месту отсыпки земляного полотна»

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки грунта автотранспортом из карьера к месту отсыпки земляного полотна 30 км (гр.11 исх.данных);

- класс груза – первый (для всех вариантов);

- объемный вес грунта 1500 кг/м3 (для всех вариантов);

- поясной коэффициент 1,1 (прил. 8 метод. указаний );

- стоимость выгрузки грунта при автомобильных перевозках 2,72 руб/т (прил. 2 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки грунта на 30 км (приложение 10) составит 44,52 руб./т.

Стоимость перевозки грунта с учетом выгрузки и поясного коэффициента составит:

[(44,52+2,72)*1,5]*1,1=77,95 руб/м3.

Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанного в приложении 9, определяется по соответствующим данным приложения 10 для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

Приложение 1.

Транспортные расходы на перевозку звеньев верхнего строения пути (путевой решетки), длинномерных рельсовых плетей и блоков переводов стрелочных по действующей сети железных дорог.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | За перевозку до 50 км. включи-тельно, руб. | Добавляется за каждый последующий км. перевозки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блоки перевода стрелочного (все марки) | 1 перевод | 1760,64 | 5,66 |
| 2. | Звенья железнодорожного пути на деревянных шпалах | 1 км пути | 8300,16 | 31,65 |
| 3. | То же на железобетонных шпалах | 1 км пути | 13833,6 | 52,82 |
| 4. | Рельсовые плети железнодорожного пути при перевозке спецпоездами | 1 км пути | 6665,28 | 25,15 |

Приложение 2.

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках

| № п/п | Строительные материалы, конструкции | Сметная цена, руб. за 1 тонну груза |
| --- | --- | --- |
|  |  | при ж.д. перевозках | при а.м.перевозках |
|  |  | погруз. | разгруз. | погруз. | разгруз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Балласт путевой: гравийный, песчаный, ракушечный, гравийно-песчаный, щебеночный | - - | 1,89 2,83 | - - | - - |
| 2. | Грунт растительного слоя (земля) | 6,08 | 6,08 | 3,77 | 2,72 |
| 3. | Переводы стрелочные, пересечения | 8,80 | 14,90 | 13,00 | 23,68 |
| 4. | Дерн (посадочный материал) | 11,95 | 11,95 | 10,69 | 11,19 |
| 5. | Песок | 3,35 | 4,82 | 2,31 | 2,10 |
| 6. | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона Массой до 5т Массой свыше5т до 15 т Массой свыше 15т | 15,31 21,59 58,90 | 14,67 19,07 58,90 | 16,77 21,40 58,90 | 15,72 18,44 58,90 |

Приложение 3.

Тарифы на перевозку строительных грузов на 01.01.2000г. по строящимся железнодорожным линиями, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) (прейскурант № 10-01-18 1984г. с учетом индексации)

| 1-ый пояс | Тариф за ткм: 0,55 руб. |
| --- | --- |
| Башкирстан, Марийэл, Мордовская, Чувашская, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Красноярский Край, Ставропольский край, области – Астраханская, Белгородская, Ростовская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, Костромская, Самарская, Курская, Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская |
| 2-ой пояс | Тариф за ткм: 0,69 руб. |
| Удмуртия, Пермская область, Алтайский край южнее 60-ой паралели (без республики Тыва), Кемеровская, Новосибирская, Томская южнее 60-ой параллели, Омская |
| 3-ий пояс | Тариф за ткм: 1,90 руб. |
| Области – Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Тюменская южнее 60-ой параллели, Читинская, Мурманская, Карелия, Коми южнее Полярного круга, Архангельская область южнее Полярного круга, Казахская |
| 4-ый пояс | Тариф за ткм: 1,66 руб. |
| Приморский край, Хабаровский край южнее 55-ой параллели, Амурская область |

Приложение 4.

### Масса брутто 1 км верхнего строения пути, т

| Нераздельные скрепления |
| --- |
| Деревянные шпалы |
| Длина рельсов 25 м |
| Р 75 | Р 65 | Р 50 |
| 2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 |
| 386 | 376 | 374 | 355 | 327 | 339 | 320 | 295 |
| Длина рельсов 12,5 м |
| - | - | 390 | 375 | 345 | 363 | 340 | 314 |
| Железобетонные шпалы |
| Длина рельсов 25 м |
| 686 | 652 | 674 | 631 | 567 | 639 | 596 | 535 |
| Длина рельсов 12,5 м |
| - | - | 690 | 651 | 585 | 663 | 616 | 554 |

Приложение 5.

Отпускная цена на переводы стрелочные

франко-звеносборочная база (измеритель комплект)

| № п/п | Наименование | Масса, кг | Отпускная цена на 01.01.2000г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с деревянными брусьями | 14900 | 159737 |
| 2. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с железобетонными брусьями | 16500 | 228938 |
| 3. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с деревянными брусьями | 13175 | 105440 |
| 4 | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с железобетонными брусьями | 15300 | 97056 |

Приложение 6.

Сметные цены на перевозку балластных материалов и грунта дренирующего по действующей сети железных дорог ОАО «РЖД»

| Расстояние перевозки, км | Сметные цены 2000г. |
| --- | --- |
|  | Все виды балласта, грунт дренирующий, руб/т | Балласт щебеночный, руб/м3 | Балласт гравийный, гравийно-песчаный, грунт дренирующий, руб/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 50 | 9,85 | 16,75 | 17,24 |
| 51-60 | 11,11 | 18,89 | 19,44 |
| 61-70 | 11,63 | 19,77 | 20,35 |
| 71-80 | 12,50 | 21,25 | 21,88 |
| 81-90 | 12,55 | 21,34 | 21,96 |
| 91-100 | 13,06 | 22,20 | 22,86 |
| 101-120 | 13,76 | 23,39 | 24,08 |
| 121-140 | 14,73 | 25,04 | 25,78 |
| 141-160 | 15,71 | 26,71 | 27,49 |
| 161-180 | 16,68 | 28,36 | 29,19 |
| 181-200 | 17,66 | 30,02 | 30,91 |
| 201-220 | 18,58 | 31,59 | 32,52 |
| 221-240 | 19,55 | 33,24 | 34,21 |
| 241-260 | 20,52 | 34,88 | 35,91 |
| 261-280 | 21,50 | 36,55 | 37,63 |
| 281-300 | 22,47 | 38,20 | 39,32 |
| 301-330 | 23,68 | 40,26 | 41,44 |
| 331-360 | 25,11 | 42,69 | 43,94 |
| 361-390 | 26,55 | 45,14 | 46,46 |
| 391-420 | 27,98 | 47,57 | 48,97 |
| 421-450 | 29,40 | 49,89 | 51,45 |
| 451-480 | 30,90 | 52,53 | 54,08 |
| 481-510 | 32,34 | 54,98 | 56,60 |
| 511-540 | 33,77 | 57,41 | 59,10 |
| 541-570 | 35,21 | 59,86 | 61,62 |
| 571-600 | 36,63 | 62,27 | 64,10 |
| 601-640 | 38,35 | 65,20 | 67,11 |
| 641-680 | 40,24 | 68,41 | 70,42 |
| 681-720 | 42,19 | 71,72 | 73,83 |
| 721-760 | 44,15 | 75,06 | 77,26 |
| 761-800 | 46,03 | 78,25 | 80,55 |
| 801-840 | 47,98 | 81,57 | 83,97 |
| 841-880 | 49,89 | 84,81 | 87,31 |
| 881-920 | 51,82 | 88,09 | 90,69 |
| 921-960 | 53,77 | 91,41 | 94,10 |
| 961-1000 | 55,68 | 94,66 | 97,44 |
| 1001-1050 | 57,85 | 98,35 | 101,24 |
| 1051-1100 | 60,26 | 102,44 | 105,46 |
| 1101-1150 | 62,66 | 106,52 | 109,66 |
| 1151-1200 | 65,08 | 110,64 | 113,89 |
| 1201-1250 | 66,73 | 113,44 | 116,78 |
| 1251-1300 | 69,11 | 117,49 | 120,94 |
| 1301-1350 | 71,48 | 121,52 | 125,09 |
| 1351-1400 | 73,87 | 125,58 | 129,27 |
| 1401-1450 | 75,39 | 128,16 | 131,93 |
| 1451-1500 | 77,74 | 132,16 | 136,05 |

Приложение 7.

Стоимость 1 м3 балласта в соответствии с отпускными ценами прейскуранта №06-12-16 1984г. франко-вагон-станция отправления, индексирована в цены 2000г. (руб)

| Железные дороги | Щебень фракций 25-60 мм изверженных и метаморфических пород ГОСТ 7392-78, ГОСТ 23845-79 марка У-75 и (И-20 М-20м) | Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-77 |
| --- | --- | --- |
| Байкало-Амурская | 109,00 | 58,69 |
| Восточно-Сибирская | 105,85 | 22,01 |
| Горьковская | 88,03 | 17,82 |
| Дальневосточная | 100,61 | 50,30 |
| Западно-Сибирская | 77,55 | 41,92 |
| Забайкальская | 90,13 | 20,96 |
| Куйбышевская | 83,84 | 33,54 |
| Красноярская | 61,83 | 25,12 |
| Московская | 81,74 | 11,53 |
| Октябрьская | 81,74 | 13,62 |
| Приволжская | 83,84 | 51,35 |
| Северо-Кавказская | 73,36 | 16,77 |
| Свердловская | 71,26 | 31,44 |
| Севреная | - | 13,62 |
| Юго-Восточная | 121,57 | 92,22 |
| Южно-Уральская | 63,93 | 96,42 |

Приложение 8.

Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом

| Республика, край, область, район | Коэф- фициент |
| --- | --- |
| Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа) | 1,1 |
| Приморский и Красноярский края, Иркутская и Тюменская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,2 |
| Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская и Томская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,25 |
| Республика Карелия, Республика Калмыкия, Читинская область (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,3 |
| Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Архангельская область (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера), горные районы РФ, расположенные свыше 1300 м над уровнем моря | 1,35 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской области, Мурманская область, Аргульский,Акушинский, Ахватский, Ахтынский, Ботлихский, Горгебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Кулинский, Курахский, Ланский, Левашинский, Рутульский, Советский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цмадинский, Цунтинский и Чародинский районы Республики Дагестан | 1,6 |
| Местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,8 |
| Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее Полярного круга) | 2,2 |
| Районы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, расположенные севернее Полярного круга; Анадырский район Чукотского автономного округа; острова, расположенные в Баренцевом, Белом, Печерском, Карском морях и море Лаптевых | 3 |
| Примечание! Если в данной таблице отсутствует наименование края (области), то коэффициент для такой области равен единице. |

Приложение 9.

Сметные цены на перевозку грузов автомобилями – самосвалами из карьеров.

| Расстояние перевозки, км | Сметная цена, руб. за 1 т груза |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,1 | 1,37 |
| Св. 0,1 до 0,2 | 1,54 |
| Св. 0,2 до 0,4 | 1,88 |
| Св. 0,4 до 0,6 | 2,23 |
| Св. 0,6 до 0,8 | 2,57 |
| Св. 0,8 до 1,0 | 2,91 |
| Св. 1,0 до 1,5 | 3,42 |
| Св. 1,5 до 2,0 | 4,11 |
| Св. 2,0 до 2,5 | 4,79 |
| Св. 2,5 до 3,0 | 5,48 |
| Св. 3,0 до 3,5 | 6,16 |
| Св. 4,0 до 4,5 | 7,53 |
| Св. 4,5 до 5,0 | 8,22 |
| Св. 5,0 до 5,5 | 8,90 |
| Св. 5,5 до 6,0 | 9,59 |
| Св. 6,0 до 6,5 | 10,27 |
| Св. 6,5 до 7,0 | 10,96 |
| Св. 7,0 до 7,5 | 11,64 |
| Св. 7,5 до 8,0 | 12,33 |
| Св. 8,0 до 8,5 | 13,01 |
| Св. 8,5 до 9,0 | 13,70 |
| Св. 9,0 до 9,5 | 14,38 |

Приложение 10

Сметные цены на перевозку массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров

| Расстояние перевозки, км | Сметная цена, руб. за 1 т груза |
| --- | --- |
|  | Класс груза |
|  | I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4,20 | 5,21 | 7,06 | 8,40 |
| 2 | 5,71 | 7,06 | 9,58 | 11,42 |
| 3 | 7,22 | 9,07 | 12,10 | 14,45 |
| 4 | 8,74 | 10,92 | 14,62 | 17,47 |
| 5 | 10,25 | 12,77 | 17,14 | 20,50 |
| 6 | 11,76 | 14,62 | 19,66 | 23,52 |
| 7 | 13,27 | 16,63 | 22,18 | 26,54 |
| 8 | 14,78 | 18,48 | 24,70 | 29,57 |
| 9 | 16,30 | 20,33 | 27,22 | 32,59 |
| 10 | 17,81 | 22,18 | 29,74 | 35,62 |
| 11 | 19,32 | 24,19 | 32,26 | 38,64 |
| 12 | 20,83 | 26,04 | 34,78 | 40,82 |
| 13 | 22,34 | 27,89 | 37,30 | 44,69 |
| 14 | 23,86 | 29,74 | 39,82 | 47,71 |
| 15 | 25,37 | 31,58 | 42,34 | 50,74 |
| 16 | 26,88 | 33,60 | 44,86 | 53,76 |
| 17 | 28,39 | 35,45 | 47,38 | 56,78 |
| 18 | 29,90 | 37,30 | 49,90 | 59,98 |
| 19 | 31,42 | 39,31 | 52,42 | 62,83 |
| 20 | 32,93 | 41,16 | 54,94 | 65,86 |
| 21 | 34,10 | 42,67 | 56,95 | 68,21 |
| 22 | 35,28 | 44,18 | 58,80 | 70,56 |
| 23 | 36,46 | 45,53 | 60,82 | 72,91 |
| 24 | 37,63 | 47,04 | 62,83 | 75,26 |
| 25 | 38,81 | 48,38 | 64,68 | 77,62 |
| 26 | 39,98 | 50,06 | 66,70 | 78,46 |
| 27 | 41,16 | 51,41 | 68,71 | 82,32 |
| 28 | 42,34 | 52,92 | 70,56 | 84,67 |
| 29 | 43,51 | 54,43 | 73,58 | 87,02 |
| 30 | 44,52 | 55,78 | 74,59 | 89,38 |
| 31 | 45,19 | 56,62 | 75,77 | 90,72 |
| 32 | 45,86 | 57,46 | 76,78 | 92,06 |
| 33 | 46,54 | 58,30 | 77,95 | 93,41 |
| 34 | 47,21 | 59,14 | 79,13 | 94,75 |
| 35 | 47,88 | 59,98 | 80,14 | 96,10 |
| 36 | 48,55 | 60,82 | 81,31 | 97,44 |
| 37 | 49,22 | 61,66 | 82,49 | 98,78 |
| 38 | 49,90 | 62,50 | 83,66 | 100,13 |
| 39 | 50,57 | 63,34 | 84,67 | 101,47 |
| 40 | 51,24 | 64,18 | 85,85 | 102,98 |
| 41 | 51,91 | 65,02 | 87,02 | 104,16 |
| 42 | 52,58 | 65,86 | 88,03 | 105,50 |
| 43 | 53,26 | 66,70 | 89,21 | 106,85 |
| 44 | 53,93 | 67,54 | 90,38 | 108,19 |
| 45 | 54,60 | 68,38 | 91,39 | 109,37 |
| 46 | 55,27 | 69,22 | 92,57 | 110,88 |
| 47 | 55,94 | 70,06 | 93,74 | 112,22 |
| 48 | 56,62 | 70,90 | 94,75 | 113,57 |
| 49 | 57,29 | 71,74 | 95,93 | 114,91 |
| 50 | 57,96 | 72,58 | 97,10 | 116,26 |
| 51 | 58,46 | 73,25 | 97,61 | 116,93 |
| 52 | 59,14 | 73,92 | 98,62 | 118,27 |
| 53 | 59,81 | 74,76 | 99,62 | 119,62 |
| 54 | 60,48 | 75,60 | 100,80 | 120,96 |
| 55 | 61,15 | 76,44 | 101,98 | 122,30 |
| 56 | 61,82 | 77,28 | 102,98 | 123,65 |
| 57 | 62,50 | 78,12 | 104,16 | 124,99 |
| 58 | 63,17 | 78,96 | 105,34 | 126,34 |
| 59 | 63,84 | 79,80 | 106,34 | 127,68 |
| 60 | 64,51 | 80,64 | 107,52 | 129,02 |
| 61 | 65,18 | 81,48 | 108,70 | 130,37 |
| 62 | 65,86 | 82,32 | 109,70 | 131,71 |
| 63 | 66,53 | 83,16 | 110,88 | 133,06 |
| 64 | 67,20 | 84,00 | 112,06 | 134,40 |
| 65 | 67,87 | 84,84 | 113,06 | 135,74 |
| 66 | 68,54 | 85,68 | 114,24 | 137,09 |
| 67 | 69,22 | 86,52 | 115,42 | 138,43 |
| 68 | 69,89 | 87,36 | 116,42 | 139,78 |
| 69 | 70,56 | 88,20 | 117,60 | 141,12 |
| 70 | 71,23 | 89,04 | 118,78 | 142,46 |
| 71 | 71,90 | 89,88 | 119,78 | 143,81 |
| 72 | 72,58 | 90,72 | 120,96 | 145,15 |
| 73 | 73,25 | 91,56 | 122,14 | 146,50 |
| 74 | 73,92 | 92,40 | 123,14 | 147,84 |
| 75 | 74,59 | 93,24 | 124,32 | 149,18 |
| 76 | 75,26 | 94,08 | 125,50 | 150,53 |
| 77 | 75,94 | 94,92 | 126,50 | 151,87 |
| 78 | 76,61 | 95,76 | 127,68 | 153,22 |
| 79 | 77,28 | 96,60 | 128,86 | 154,56 |
| 80 | 77,95 | 97,44 | 129,86 | 155,90 |
| 81 | 78,62 | 98,28 | 131,04 | 157,25 |
| 82 | 79,30 | 99,12 | 132,22 | 158,59 |
| 83 | 79,97 | 99,96 | 133,22 | 159,94 |
| 84 | 80,64 | 100,80 | 134,40 | 161,28 |
| 85 | 81,31 | 101,64 | 135,58 | 162,62 |
| 86 | 81,98 | 102,48 | 136,58 | 163,97 |
| 87 | 82,66 | 103,32 | 137,76 | 165,31 |
| 88 | 83,33 | 104,16 | 138,94 | 166,66 |
| 89 | 84,00 | 105,00 | 139,94 | 168,00 |
| 90 | 84,67 | 105,84 | 141,12 | 169,68 |
| 91 | 85,34 | 106,68 | 142,30 | 171,36 |
| 92 | 86,02 | 107,52 | 143,30 | 171,36 |
| 93 | 86,69 | 108,36 | 144,48 | 173,04 |
| 94 | 87,36 | 109,20 | 145,66 | 174,72 |
| 95 | 88,03 | 110,04 | 146,66 | 176,40 |
| 96 | 88,70 | 110,88 | 147,84 | 178,08 |
| 97 | 89,38 | 111,72 | 149,02 | 178,08 |
| 98 | 90,05 | 112,56 | 150,02 | 179,76 |
| 99 | 90,72 | 113,40 | 151,20 | 181,44 |
| 100 | 91,39 | 114,24 | 152,38 | 183,12 |
| 101-105 | 93,41 | 116,76 | 155,74 | 186,48 |
| 106-110 | 96,77 | 120,96 | 161,28 | 193,20 |
| 111-115 | 100,13 | 125,16 | 166,82 | 199,92 |
| 116-120 | 103,49 | 129,36 | 171,36 | 206,64 |
| 121-125 | 106,85 | 133,56 | 178,08 | 213,36 |
| 126-130 | 110,21 | 137,76 | 183,12 | 220,08 |
| 131-135 | 113,57 | 141,96 | 189,84 | 226,80 |
| 136-140 | 116,93 | 146,16 | 194,88 | 233,52 |
| 141-145 | 120,29 | 150,36 | 199,92 | 240,24 |
| 146-150 | 123,65 | 154,56 | 206,64 | 246,96 |
| 151-155 | 127,01 | 158,76 | 211,68 | 253,68 |
| 156-160 | 130,37 | 162,96 | 216,72 | 260,40 |
| 161-165 | 133,73 | 167,16 | 223,44 | 267,12 |
| 166-170 | 137,09 | 171,36 | 228,48 | 273,84 |
| 171-175 | 140,45 | 174,72 | 233,52 | 280,56 |
| 176-180 | 143,81 | 179,76 | 240,24 | 287,28 |
| 181-185 | 147,17 | 183,12 | 245,28 | 294,00 |
| 186-190 | 150,53 | 188,16 | 250,32 | 300,72 |
| 191-195 | 153,89 | 191,52 | 257,04 | 307,44 |
| 196-200 | 157,25 | 196,56 | 262,08 | 314,16 |
| Свыше 200 за каждый 1 км добавлять | 0,67 | 0,84 | 1,13 | 1,34 |

- Разработка объектной сметы (объектного сметного расчета)

Объектные сметные расчеты (сметы) являются сметными документами, на основе которых осуществляются расчеты между заказчиками и подрядчиками по сметной стоимости строительной продукции отдельного объекта. Они составляются на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) и группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости строительных, монтажных, прочих работ и оборудования.

Они составляются в текущем уровне цен по установленной форме образца № 3 (см. прил.1) и согласовываются с подрядными организациями и утверждаются заказчиком.

Объектная смета содержит 11 граф. В графе 2 указываются номера локальных смет и сметных расчетов, которые используются для исчисления стоимости работ или затрат по всему объекту, перечисленные в графе 3. В графах 4 и 5 указывается сметная стоимость отдельно строительных и монтажных работ, рассчитанная по соответствующим нормативам, укрупненным сметным показателям или другим источникам. В графе 6 отдельно приводится стоимость технического оборудования, приспособлений и инвентаря, необходимых в процессе

эксплуатационной деятельности объекта и предусмотренного проектом  локальной сметой. В графе 7 указываются сметные показатели прочих работ. В графе 8 отражается общая сметная стоимость строительства. В графе 9 и 10 соответственно показываются средства на оплату труда и трудозатраты, выделенные из локальных смет. В графе 11 построчно и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1м3, 1м2 площади, 1 м протяженности пути.

С целью определения полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, рекомендуется дополнительно включать средства на покрытие лимитированных затрат, в том числе:

- на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно- монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства; они определяются в соответствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно- монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету;

- часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, с учетом размера, согласованного заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию.

Определение в составе объектных смет нормативной трудоемкости и сметной заработной платы

При составлении сметной документации  (локальных и объектных смет) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт требуется выделение показателей нормативной трудоемкости строительно- монтажных работ и сметной заработной платы рабочих и механизаторов.

Нормативная трудоемкость (Т), выделяемая в локальных и объектных сметах и расчетах, отражает количество труда рабочих, чел.-ч., которое по сметным нормам должно затрачиваться на выполнение соответствующего вида работ, и определяется по формуле:

Тос = Тпз + Тнр + Твр + Тзу+ Тн    (1)

где: Тос - нормативная трудоемкость, выделяёмая в объектных сметах;

Тпз - нормативная трудоемкость работ в прямых затратах;

Тнр - нормативная трудоемкость работ, учтенная накладными расходами;.

Твр - нормативная трудоемкость работ по возведению титульных временных зданий и сооружений;

Тзу - нормативная трудоемкость работ; учтенная в зимних удорожаниях;

Тн - нормативная трудоемкость работ, учтенная в других. начислениях на строительные и монтажные работы, включаемые в объектную смету.

При возведении временных зданий и сооружений затраты труда по выполняемым строительно- монтажным работам, когда стоимость этих работ включается в объектные сметы в установленном проценте, определяется по формуле:

Твр = Квр х Мвр     (2)

где: Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс.руб.;

Квр - коэффициент перехода от суммы по временным зданиям и сооружениям (руб.) к затратам труда рабочих (чел.-ч), принимаемый в размере 0,016.

Затраты труда рабочих, приходящихся на зимние удорожания, определяются по формуле:

Тзу, = Кзу*Мзу      (3)

где: Мзу- сумма удорожания строительно- монтажных работ в зимнее время, тыс. руб.;

Кзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний (руб.) к нормативной трудоемкости (чел.-ч), принимаемый в размере 0,04.

Сметная заработная плата определяется в локальных и объектных сметах по формуле:

Зсм=Зосн+3м+Знр+Звр+Ззу+3н   (4)

где: 3см - сметная. заработная плата;

3осн - основная заработная плата рабочих-строителей;

3м - заработная плата машинистов в текущем уровне цен;

3нр - заработная плата рабочих, учтенная в накладных расходах;

Звр - заработная плата рабочих в стоимости возведения титульных временных зданий и сооружений;

Ззу - заработная плата рабочих, учтенная в составе зимник удорожаний;

3н - заработная плата рабочих, учтенная в составе других начислений на строительные и монтажные работы объектной сметы.

Сметная заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений, определяется по формуле:

Звр=0,19*Мвр   (5)

где: Мвр - сумма, принимаемая из строки «Временные здания и сооружения» объектной сметы, тыс. руб.;

0,19 - доля заработной платы рабочих в структуре норм на временные здания и сооружения (составляет 19%).

Сметная заработная плата в составе зимних удорожаний определяется по формуле:

Ззу = Кзу*Мзу   (6)

где: Мзу — сумма удорожаний строительно- монтажных работ в зимнее время, тыс. руб;

Кзу - коэффициент перехода от сметной стоимости зимних удорожаний к сметной заработной плате рабочих в составе этих удорожаний, принимаемый в размере 0,4.

Определение в составе объектных смет затрат на временные здания и сооружения и дополнительных затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время

В качестве примера предлагается расчет объектной сметы на сооружение верхнего строения пути в республике Карелия (табл. 1).

Данная объектная смета разрабатывается на основе двух локальных смет: на сооружение верхнего строения главного пути и сооружение верхнего строения пути раздельного пункта (в

данном примере приняты условные стоимостные и нормативные показатели).

На первом этапе переносим данные локальных смет в соответствующие графы объектной сметы.

В графу 4 переносятся величины сметной стоимости по соответствующей локальной смете.

Так как в примере отсутствуют монтажные работы, стоимость оборудования, мебели и инвентаря, а также прочие затраты, то графы 5,6 и 7 объектной сметы остаются незаполненными.

Поэтому в графу 8 переносятся данные из графы 4.

Графы 9 и 10 также заполняются на основе локальных смет.

В строке 3 объектной сметы приводится сумма стоимостных показателей и нормативной трудоемкости по двум локальным сметам по графам соответственно.

Графа 11 в учебных целях остается незаполненной.

В строке 4 объектной сметы начисляются затраты на временные здания и сооружения.

По данным прил. 1 определяется сметная норма затрат на строительство временных зданий и сооружений в зависимости от вида строительства и стоящегося объекта.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения,

необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства. Нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений приводятся в ГСН 81-05-01-2001, они разработаны для условий нового строительства.

При составлении сметной документации на капитальный ремонт производственных зданий, реконструкцию и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений, строительство последующих очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках к указанным нормам применяется коэффициент 0,8.

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

Сметные нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ, а затраты на нетитульные временные здания и сооружения относятся на накладные расходы.

В данном примере принимается п. 3.1., т.е. 8,2 %. Процентная норма начисляется на строительные и отдельно монтажные работы (в примере монтажные работы отсутствуют) и итоговая сумма заносится в графу 8.

Нормативная трудоемкость по строке 4 (от временных зданий и сооружений) начисляется от величины затрат на временные здания и сооружения (графа 4 строки 4) в размере 1,6 % (формула 2).

Сметная заработная плата по строке 4 (от временных зданий и сооружений) начисляется от суммы затрат на временные здания и сооружения (графа 4 строка 4) в размере 19 % (формула 5).

В строке 5 подводится промежуточный итог как сумма затрат по двум локальным сметам и затрат на временные здания и сооружения.

В строке 6 объектной сметы начисляются дополнительные затраты на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (зимнее удорожание).

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в процентах итого строительно-монтажных работ после учета средств на временные здания и сооружения. Они относятся к прочим затратам и рассчитываются по нормативам Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время ГСН 81-05-02-2007, установленным по видам строительства или работ.

Для этого по прил. 3 данных методических указаний определяется номер температурной зоны и коэффициент к норме затрат на зимнее удорожание (для республики Карелия температурная зона № 3, коэффициент К=1,2).

Затем по данным прил. 4 определяется сметная норма затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время в зависимости от вида строительства, строящегося объекта и температурной зоны строительства.

В данном примере принимается п. 3.5, т.е. 1,2 %, что соответствует 3 температурной зоне. Процентная норма с учетом ранее определенного коэффициента (по прил. 3) начисляется на строительные и отдельно монтажные работы (в примере монтажные работы отсутствуют) и итоговая сумма заносится в графу 8.

Нормативная трудоемкость по строке 6 (от зимних удорожаний) начисляется от суммы затрат на зимнее удорожание (графа 4 строка 6) в размере 4 % (формула 3).

Сметная заработная плата по строке 6 (от зимних удорожаний) начисляется от суммы зимних удорожаний (графа 4 строка 6) в размере 40 % (формула 6).

В строке 7 подводится окончательный итог по объектной смете как сумма затрат по двум локальным сметам, затрат на временные здания и сооружения и на зимнее удорожание.

| Таблица 1 |
| --- |
| Строительство ж.д. пути ___________ж.дороги |
| Смета в сумме __________ тыс.руб Смета в сумме __________ тыс.руб |
| Согласована Подрядчик___________ |  | Утверждена Заказчик_____________ |
| "___"__________ 200__г. |  | "___"__________ 200__г. |
| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 на сооружение верхнего строения пути |
| Смета составлена в ценах на 01.01.20___ г. | Сметная стоимость 32,97 тыс.руб. |
| № пп | Номера смет и расчетов | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Нормативная трудоемк. тыс. чел-ч | Сметная з-пл тыс.руб. | Показатель ед. стоим. |
|  |  |  | Строит. работ | Монтажн. работ | Оборуд, инвент. | Прочих затрат | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Лок. см. № 1 | Сооружение ВСП главного пути | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 0,40 | 4,00 |  |
| 2 | Лок. см. № 3 | Сооружение ВСП на раздельном пункте | 20,00 |  |  |  | 20,00 | 0,50 | 3,00 |  |
| 3 | Итого: |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 | 0,90 | 7,00 |  |
| 4 | ГСН 81-05-01-2001 прил.1 п.3.1 | Временные здания и сооружения - 8,2 % | 2,46 |  |  |  | 2,46 | 0,04 | 0,47 |  |
| 5 |  | Итого: | 32,46 |  |  |  | 32,46 | 0,94 | 7,47 |  |
| 6 | ГСН 81-05-02-2007 III темп.зона К=1,2 | Удорожание работ в зимнее время: верхнее строение пути - 1,3%; 0,013*1,2=0,0156 | 0,51 |  |  |  | 0,51 | 0,02 | 0,20 |  |
| 7 |  | Итого по смете | 32,97 |  |  |  | 32,97 | 0,96 | 7,67 |  |

Приложение 1

| Форма объектного сметного расчета (объектной сметы), образец № 3. |
| --- |
| Строительство ж.д. пути ___________ж.дороги |
| Смета в сумме __________ тыс.руб Смета в сумме __________ тыс.руб |
| Согласована Подрядчик___________ |  | Утверждена Заказчик_____________ |
| "___"__________ 200__г. |  | "___"__________ 200__г. |
| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 на сооружение верхнего строения пути |
| Смета составлена в ценах на 01.01.20___ г. | Сметная стоимость ____ тыс.руб. |
| № пп | Номера смет и расчетов | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Нормативная трудоемк. тыс. чел-ч | Сметная з-пл тыс.руб. | Показатель ед. стоим. |
|  |  |  | Строит. работ | Монтажн. работ | Оборуд, инвент. | Прочих затрат | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001)

| № п.п. | Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений | Сметная норма, % от стоимости СМР по итогам глав 1-7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчета |
| --- | --- | --- |
| 3 | Транспортное строительство |  |
| 3.1 | Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м | 8,2 |
| 3.2 | Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м | 5,6 |
| 3.3 | Электрификация железнодорожных участков | 4,8 |
| 3.4 | Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети | 3,7 |
| 3.5 | Автомобильные дороги общегосударственного значения и местные (с твердым покрытием) 1 – 4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м: |  |
| 3.5.1 | При использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетонных и цементнобетонных заводов | 6,4 |
| 3.5.2 | При получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих стационарных предприятий | 4,1 |
| 3.6 | Метрополитены | 6,0 |
| 3.7 | Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50м и путепроводы | 10,1 |
| 3.8 | Городские мосты и путепроводы: |  |
| 3.8.1 | В местах постоянной дислокации мостостроительных организаций | 4,2 |
| 3.8.2 | В остальных пунктах | 6,0 |
| 3.9 | Аэродромы: |  |
| 3.9.1 | Площадки аэродромов | 5,1 |
| 3.9.2 | Здания и сооружения служебно-технической зоны | 3,1 |
| 3.10 | Морские порты и портовые сооружения | 5,2 |
| 3.11 | Объекты речного транспорта | 5,4 |
| 3.12 | Коллекторные тоннели | 5,1 |

Приложение 3

Деление территории Росси по температурным зонам с указанием коэффициентов к сметным нормам по видам строительства (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-02-2007)

| № пп. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэфф. к нормам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Адыгея | I | 1 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 1,1 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 1 |
| 4 | Республика Бурятия: | V | 1 |
| 5 | Республика Дагестан: | I | 1 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 1 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 1 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1,1 |
| 10 | Республика Карелия: | III | 1,2 |
| 11 | Республика Коми: | IV | 1,1 |
| 12 | Республика Марий Эл | IV | 1 |
| 13 | Республика Мордовия | IV | 0,9 |
| 14 | Республика Саха (Якутия): | VI | 1,3 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 1 |
| 16 | Республика Татарстан | IV | 1 |
| 17 | Республика Тыва | V | 1 |
| 18 | Удмуртская Республика | IV | 1 |
| 19 | Республика Хакасия | V | 0,9 |
| 20 | Чеченская Республика | I | 1 |
| 21 | Чувашская Республика | IV | 1 |
| 22 | Алтайский край | IV | 1,1 |
| 23 | Краснодарский край: | I | 1 |
| 24 | Красноярский край: | VI | 1,2 |
| 25 | Приморский край: | V | 0,8 |
| 26 | Ставропольский край | I | 1,2 |
| 27 | Хабаровский край: | V | 0,9 |
| 28 | Амурская обл. | VI | 0,9 |
| 29 | Архангельская обл.: | IV | 1,2 |
| 30 | Астраханская обл. | II | 1 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 0,9 |
| 32 | Брянская обл. | III | 0,9 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 1 |
| 34 | Волгоградская обл. | III | 0,9 |
| 35 | Вологодская обл.: | IV | 1 |
| 36 | Воронежская обл. | III | 0,9 |
| 37 | Ивановская обл. | III | 1,1 |
| 38 | Иркутская обл.: | V | 1 |
| 39 | Калининградская обл. | I | 1,2 |
| 40 | Калужская обл. | III | 1 |
| 41 | Камчатская обл.: | V | 1,2 |
| 42 | Кемеровская обл. | V | 0,9 |
| 43 | Кировская обл. | IV | 1 |
| 44 | Костромская обл.: | IV | 1 |
| 45 | Курганская обл. | IV | 1 |
| 46 | Курская обл. | III | 1 |
| 47 | Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург | III | 1 |
| 48 | Липецкая обл. | III | 1 |
| 49 | Магаданская обл.: | VI | 1,1 |
| 50 | Московская обл. и г. Москва | III | 1 |
| 51 | Мурманская обл.: | IV | 1,2 |
| 52 | Нижегородская обл. | IV | 1 |
| 53 | Новгородская обл. | III | 1 |
| 54 | Новосибирская обл. | V | 1 |
| 55 | Омская обл. | V | 1 |
| 56 | Оренбургская обл. | IV | 1 |
| 57 | Орловская обл. | III | 1 |
| 58 | Пензенская обл. | IV | 0,9 |
| 59 | Пермская обл. | IV | 1 |
| 60 | Псковская обл. | II | 1,2 |
| 61 | Ростовская обл.: | II | 0,9 |
| 62 | Рязанская обл. | III | 1 |
| 63 | Самарская обл. | IV | 0,9 |
| 64 | Саратовская обл. | III | 1 |
| 65 | Сахалинская обл.: | V | 0,9 |
| 66 | Свердловская обл. | IV | 1,1 |
| 67 | Смоленская обл. | III | 1 |
| 68 | Тамбовская обл. | III | 1 |
| 69 | Тверская обл. | III | 1 |
| 70 | Томская обл. | V | 1 |
| 71 | Тульская обл. | III | 1 |
| 72 | Тюменская обл.: | V | 1,5 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 1 |
| 74 | Челябинская обл. | IV | 1 |
| 75 | Читинская обл.: | V | 1 |
| 76 | Ярославская обл. | III | 1,1 |

Приложение 4

Сметные нормы дополнительных затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001)

| № пп. | Вид строительства | Температурные зоны |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 3 | Строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Освоение трассы и подготовка территории строительства | 0,5 | 1,5 | 2,7 | 3,9 | 5,5 | 9,4 | 13,7 | 16,4 |
| 3.2 | Земляное полотно из грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | обыкновенных | 2,1 | 4,1 | 7,2 | 9,8 | 12,8 | 20,4 | 29,8 | 32 |
| 3.2.2 | дренирующих | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 8,1 | 13 | 14,1 |
| 3.2.3 | скальных | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 7,1 |
| 3.2.4 | вечномёрзлых | - | - | - | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 10,2 | 11,2 |
| 3.3 | Возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом | 1,7 | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 8,3 | 10,3 | 10,3 | - |
| 3.4 | Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных сооружений | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 5,4 |
| 3.5 | Верхнее строение пути | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3 | 4,1 | 4,7 |
| 3.6 | Электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства | 0,8 | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,6 | 5,8 | 8,2 | 9,2 |
| 3.7 | Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | 0,6 | 1,6 | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 10,5 | 15,8 | 19,8 |
| 3.8 | Сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей) | 1,1 | 2,5 | 5,3 | 7,2 | 9,9 | 16,8 | 26,7 | 31,9 |
| 3.9 | Дорожное покрытие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | из сборных железобетонных плит | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 3.9.2 | цементно-бетонное | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 3.9.3 | асфальтобетонное | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 3.9.4 | чёрное щебёночное | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 |
| 3.9.5 | гравийное или щебёночное | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 3.10 | Искусственные сооружения | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 4,7 | 6,1 | 10,5 | 11,6 | 13,9 |

- Разработка сводного сметного расчета

Разработка сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии осуществляется на основании ранее разработанных объектных сметных расчетов (смет) и укрупненных показателей сметной стоимости по некоторым главам и разделам сводного сметного расчета.

Главы сводного сметного расчета распределяются согласно номенклатуре глав для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД».

В учебных целях затраты по главам 1, 2 (разделы 3, 5, 6, 7) и 6 сводного сметного расчета определяются на основе укрупненных показателей стоимостей на 1 км железнодорожного пути, приведенных в таблице 1 данных методических указаний.

В таблице 2 приводится поэлементный расчет затрат по соответствующим главам и разделам ССР для последующего включения данных затрат в сводный сметный расчет.

Пример разработки сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии приводится в таблице 3.

Пояснения к расчету таблицы 2:

За основу принята таблица 1, каждое стоимостное значение этой таблицы умножается на индекс пересчета в текущий уровень цен (в данном примере это 4 кв. 2014 г.) и на длину строящегося участка (условно принята 15 км).

Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен применяются индексы, с учетом территориального района строительства (также применяются при разработке локальных сметных расчетов (смет)).

В таблице 2 приведен расчет затрат по главам и разделам сводного сметного расчета в ценах 4 кв. 2014 г. на основе укрупненных показателей для Центрального федерального округа.

Для перехода от базисных цен 2000 г. в уровень цен 4 кв. 2014 г. в данной таблице применялись следующие индексы, разработанные для транспортной отрасли:

- индекс изменения сметной стоимости оборудования – 3,66 [2];

- индекс изменения сметной стоимости прочих затрат – 10,35 [3];

– индекс изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ для Центрального федерального округа -8,23 [3].

Индексы изменения сметной стоимости оборудования и прочих затрат применяются для всей территории РФ (для всех вариантов без учета территориального района).

Пояснения к расчету таблицы 3:

После расчета таблицы 2 формируется сводный сметный расчет стоимости строительства, в который заносятся данные из таблицы 2 и данные из объектных сметных расчетов (смет) в соответствующие главы, разделы и графы распределения сметной стоимости (по главам 1-6).

Некоторые главы и разделы в данном сводном сметном расчете отсутствуют (так как затраты по этим главам не предусмотрены), однако нумерация глав не меняется – в случае отсутствия главы она пропускается вместе с номером.

Затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» определяются на основе ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (прил. 2 методических указаний). Норматив составляет 8,2 % - п.3.1 (для всех вариантов). Затраты на временные здания и сооружения определяются в процентном соотношении от строительных и монтажных работ по строке итого по главам 1-6 (данные заносятся в графы 4,5 и 8 по главе 8).

Состав работ и затрат главы 9 «Прочие работы и затраты» может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки. При этом необходимо руководствоваться следующим:

1.Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Данный вид затрат регламентирован ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время дифференцированы по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода. Температурная зона и продолжительность зимнего периода для каждой стройки определяются в соответствии с территориальным делением.

В учебных целях для сводного сметного расчета норматив затрат на производство СМР в зимнее время принимается по данным табл. 4 ГСН 81-05-02-2007 (прилож. 3) п. 3.5 – верхнее строение пути (с учетом температурной зоны и коэффициента, прилож. 4). Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, установлены в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета (графы 4,5 и 8 сводного сметного расчета).

2. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций допускается учитывать в том случае, если их местожительство (пункт сбора) находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку и не представляется возможным организовать в установленном порядке специальные маршруты городского пассажирского транспорта. Размер указанных средств, включаемых в графы 7 и 8, определяются расчетом на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий и не должен превышать 2,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8.

3. Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве предусматриваются а размере 3,74 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

4. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом определяются расчетом на основе ПОС. В учебных целях затраты на осуществление работ вахтовым методом приняты в размере 4,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

5. Страхование строительных рисков определяется в размере 1 % от итога по главам 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»

Затраты по данной главе определяются в размере 1,2 % от итога глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

В данном сводном сметном расчете затраты по Главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства» отсутствует, данная глава пропускается вместе с номером.

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

включаются средства на:

1.Ввыполнение проектных работ.

2.Ввыполнениеизыскательских работ.

Стоимость выполнения проектных и изыскательских работ определяется расчетами на основании сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости (графы 7 и 8 сводного сметного расчета).

В учебных целях затраты на осуществление проектных работ составляют 7 % от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10; затраты на выполнение изыскательских работ составляет 0,7% от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10;

3.Авторский надзор.

Данный вид затрат определяется в размере 0,2 % от итога по главам 1-10 сводного сметного расчета (графы 7 и 8).

4.Экспертиза предпроектной и проектной документации.

В учебных целях затраты экспертизу документации составляют 4 % от стоимости проектно-изыскательских работ (данные заносятся графы 7 и 8 сводного сметного расчета).

В сводном сметном расчете в графах 4-8 подсчитываются итоги: по каждой главе и далее по сумме глав 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12.

После подведения итога по главам 1-12 начисляются суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 %. (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

НДС предусмотрен в размере 18 % от итога по сводному сметному расчету (сумма глав 1-12 и непредвиденные работы и затраты) (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

После начисления НДС производится подсчет итога по сводному сметному расчету с учетом

Таблица 1

Укрупненные показатели стоимости по главам и разделам сводного сметного расчета

в ценах 2000г. на 1 км железнодорожной линии

| № главы и раздела ССР | Наименование главы сводного сметного расчета | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 01.01.2000г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты |
| Глава 1 | Подготовка территории строительства | 139,37 | 9,29 | 3,95 | 2,35 |
| Глава 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| Раздел 3 | Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 1248,71 |  |  |  |
| Раздел 5 | Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 226,70 | 85,48 | 430,77 |  |
| Раздел 6 | Производственные здания и сооружения | 2326,47 | 650,37 | 351,73 |  |
| Раздел 7 | Энергетическое хозяйство | 224,84 | 165,38 | 162,03 |  |
| Глава 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 293,60 | 18,58 | 98,80 |  |

Таблица 2

Поэлементный расчет затрат по главам сводного сметного расчета на основе удельных показателей стоимостей с применением индексов пересчета в текущий уровень цен

(для Центрального федерального округа)

| № главы и раздела ССР | Наименование главы сводного сметного расчета | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах на 4 кв. 2014 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты |
| Глава 1 | Подготовка территории строительства | 139,37х8,23х15= 17 205,23 | 9,29х8,23х15= 262,80 | 3,95х3,66х15= 216,86 | 2,35х10,35х15=364,84 |
| Глава 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| Раздел 3 | Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 1248,71х8,23х15= 154 153,25 | - | - | - |
| Раздел 5 | Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 226,70х8,23х15= 27 986,12 | 85,48х8,23х15= 10 552,51 | 430,77х3,66х15=23 649,27 | - |
| Раздел 6 | Производственные здания и сооружения | 2326,47х8,23х15= 287 202,72 | 650,37х8,23х15= 80 288,18 | 351,73х3,66х15=19 309,98 | - |
| Раздел 7 | Энергетическое хозяйство | 224,84х8,23х15= 27 756,50 | 165,38х8,23х15= 20 416,16 | 162,03х3,66х15=8 895,45 | - |
| Глава 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |
| Раздел 1 | Водоснабжение | 293,60х8,23х15= 36 244,92 | 18,58х8,23х15= 2 293,70 | 98,80х3,66х15= 5 424,12 | - |

| Заказчик: ____________________________________________________________ |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- |
| Утвержден" _______ "______________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме _______________________________ тыс.руб. |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм __________________________________тыс.руб. |  |  |  |
|  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ строительства участка железнодорожной линии в Центрально фед. округе протяженностью 15 км |
| Составлен в текущих ценах на 4 кв.2014 г. |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование объектов | Сметная стоимость, тыс.руб. |
|  |  |  | строит. работ | монтажных работ | оборудо- вания | прочих затрат | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава I Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет № 1 | Подготовка территории строительства | 17205,23 | 262,80 | 216,86 | 364,84 | 18049,73 |
|  |  | Глава II Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | Об. Смета (расчет) № 1 | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожных путей | 89418,75 | - | - | - | 89418,75 |
| 3 | Расчет № 1 | Раздел 3.Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 154153,25 | - | - | - | 154153,25 |
| 4 | Об. Смета (расчет) № 2 | Раздел 4. Верхнее строение ж.д. путей | 111034,77 | - | - | - | 111034,77 |
| 5 | Расчет № 1 | Раздел 5 Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 27986,12 | 10552,51 | 23649,27 | - | 62187,9 |
| 6 | Расчет № 1 | Раздел 6. Производственные здания и сооружения | 287202,72 | 80288,18 | 19309,98 | - | 386800,88 |
| 7 | Расчет № 1 | Раздел 7. Энергетическое хозяйство | 27756,50 | 20416,16 | 8895,45 | - | 57068,11 |
|  |  | Итого по главе II | 697552,1 | 111256,9 | 51854,7 | - | 860663,70 |
|  |  | Глава VI Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчет № 1 | Раздел 1. Водоснабжение | 36244,92 | 2293,70 | 5424,12 | - | 43962,74 |
|  |  | Итого по главам I- VI | 751002,26 | 113813,35 | 57495,68 | 364,84 | 922676,13 |
|  |  | Глава VIII Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 9 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения - 8,2 % | 61582,19 | 9332,69 | - | - | 70914,88 |
|  |  | Итого по главам I- VIII | 812584,44 | 123146,04 | 57495,68 | 364,84 | 993591,00 |
|  |  | Глава IX Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 10 | ГСН 81-05-02-2007 | Удорожание работ, производимых в зимнее время 3 темп. Зона, к=1, n=1,3 %( (1,3х1)/100) | 10563,60 | 1600,90 | - | - | 12164,50 |
| 11 | Расчет | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций (2,5%) | - | - | - | 23393,26 | 23393,26 |
| 12 | Расчет | Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ (3,74%) | - | - | - | 34996,32 | 34996,32 |
| 13 | Расчет | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (4,5%) | - | - | - | 42107,87 | 42107,87 |
| 14 | Расчет | Страхование строительных рисков (1 %) | - | - | - | 9935,91 | 9935,91 |
|  |  | Итого по главе IX | 10563,60 | 1600,90 | - | 110433,36 | 122597,86 |
|  |  | Итого по главам I - IX | 823148,04 | 124746,94 | 57495,68 | 110798,2 | 1116188,86 |
|  |  | Глава X Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчет | Затраты на содержание служб заказчика-застройщика (1,2%) |  |  |  | 11923,09 | 11923,09 |
|  |  | Итого по главе X |  |  |  | 11923,09 | 11923,09 |
|  |  | Итого по главам I - X | 823148,04 | 124746,94 | 57495,68 | 122721,29 | 1128111,95 |
|  |  | Глава XII Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 16 | Расчет | Проектные работы (7%) |  |  |  | 66352,65 | 66352,65 |
| 17 | Расчет | Изыскательские работы (0,7 %) |  |  |  | 6635,26 | 6635,26 |
| 18 | Расчет | Авторский надзор (0,2%) |  |  |  | 2256,22 | 2256,22 |
| 19 | Расчет | Экспертиза проектной и проектно-сметной документации (4%) |  |  |  | 2919,52 | 2919,52 |
|  |  | Итого по главе XII |  |  |  | 78163,65 | 78163,65 |
|  |  | Итого по главам I - XII | 823148,04 | 124746,94 | 57495,68 | 200884,95 | 1206275,61 |
| 20 | Расчет | Непредвиденные работы и затраты (3,0 %) | 24694,44 | 3742,41 | 1724,87 | 6026,55 | 36188,27 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 847842,48 | 128489,35 | 59220,55 | 206911,50 | 1242463,88 |
| 21 |  | НДС -18% | 152611,65 | 23128,08 | 10659,70 | 37244,07 | 223643,50 |
|  |  | ВСЕГО с НДС | 1000454,13 | 151617,43 | 69880,25 | 244155,57 | 1466107,38 |
| № варианта. | Области, края, республики. | Территориальные районы. | Длинна строящегося участка железной дороги, км. (L) | Земляные работы. | Верхнее строение пути. |
|  |  |  |  | Группа грунтов (i) | Объем грунта, тыс. м3. | Объем грунта по механизированному укреплению откосов земляного полотна гидропосевом при работе "с пути" с транспортированием до 10км, м2 (Y) | Расстояние транспортировки грунта из карьера к месту отсыпки (Lкар), км. | Расстояние от карьера до строящегося участка ж/д. (Lk), км | Характеристика верхнего строения пути. | Растояние транспортировки РШР и стрелочных переводов от звеносборочной базы до участка укладки, (Lзвен.баз.)., км | Посадка многорядных снегозащитных насаждений с расст. между рядами 1,5м., га. | Тип шпал: Д- деревянные; Ж/Б- железобетонные. |
|  |  |  |  |  | Разрабатываемый самоходными скреперами с емкостью ковша q=8 м3. Дальность возки до 300м (С). | Разрабатываемый экскаваторами-драглайнами с емкостью ковша q=0,65м3 с отсыпкой грунта в кавальеры (S). | На возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с емкостью ковша q=1м3 (Р). | На разработку грунта в кавальере для возведения насыпей экскаватором - прямая лопата с емкостью ковша q=0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы при дальности возки (Lkар=…., км) (U). |  |  |  | Тип рельсов (скрепления нераздельные). | Длина рельсов Lр, м. | Эпюра шпал, шт/км. | Количество противоугонов на 1км. пути., штук | Количество стрелочных переводов марки М 1/9, комплект |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Алтайский | 8 | 50 | 1 | 18 | 80 | 40 | 33 | 250 | 34 | 35 | Р65 | 25 | 1840 | 736 | 10 | 30 | 10 | Д |
| 2 | Амурская | 10 | 45 | 2 | 20 | 75 | 50 | 28 | 109 | 78 | 40 | Р65 | 12,5 | 1840 | 736 | 10 | 50 | 15 | Ж/Б |
| 3 | Башкирия | 1 | 70 | 2 | 22 | 70 | 44 | 30 | 300 | 54 | 50 | Р65 | 25 | 2000 | 736 | 12 | 70 | 20 | Ж/Б |
| 4 | Владимирская | 1 | 30 | 1 | 24 | 81 | 48 | 35 | 150 | 53 | 30 | Р65 | 25 | 1600 | 736 | 10 | 80 | 30 | Д |
| 5 | Карелия | 2 | 30 | 1 | 30 | 77 | 55 | 40 | 160 | 24 | 80 | Р65 | 25 | 1840 | 736 | 10 | 90 | 35 | Ж/Б |
| 6 | Коми | 2 | 80 | 1 | 25 | 60 | 35 | 44 | 400 | 78 | 75 | Р65 | 25 | 2000 | 736 | 16 | 90 | 35 | Ж/Б |
| 7 | Курганская | 7 | 60 | 2 | 40 | 71 | 30 | 42 | 310 | 82 | 40 | Р65 | 12,5 | 2000 | 736 | 14 | 85 | 42 | Ж/Б |
| 8 | Новосибирская | 8 | 70 | 2 | 33 | 73 | 32 | 50 | 280 | 35 | 60 | Р65 | 12,5 | 1840 | 736 | 12 | 100 | 40 | Ж/Б |
| 9 | Омская | 8 | 80 | 1 | 28 | 85 | 42 | 20 | 260 | 48 | 70 | Р65 | 12,5 | 1840 | 736 | 16 | 75 | 45 | Д |
| 10 | Приморский | 10 | 60 | 2 | 21 | 100 | 38 | 31 | 220 | 76 | 45 | Р65 | 25 | 1600 | 736 | 14 | 70 | 23 | Д |
| 11 | Свердловская | 7 | 40 | 2 | 20 | 110 | 41 | 33 | 230 | 64 | 55 | Р65 | 25 | 2000 | 736 | 12 | 50 | 32 | Д |
| 12 | Карелия | 8 | 100 | 1 | 25 | 90 | 33 | 35 | 160 | 34 | 75 | Р65 | 25 | 1840 | 736 | 30 | 60 | 30 | Ж/Б |
| 13 | Удмуртия | 7 | 80 | 1 | 31 | 95 | 34 | 38 | 400 | 86 | 70 | Р50 | 12,5 | 1840 | 736 | 22 | 60 | 15 | Ж/Б |
| 14 | Хабаровский | 10 | 75 | 2 | 32 | 105 | 33 | 37 | 300 | 79 | 90 | Р50 | 12,5 | 2000 | 736 | 26 | 70 | 25 | Ж/Б |
| 15 | Челябинская | 7 | 30 | 2 | 33 | 65 | 38 | 32 | 280 | 56 | 50 | Р50 | 12,5 | 1600 | 736 | 12 | 80 | 34 | Ж/Б |
| 16 | Амурская | 10 | 25 | 2 | 29 | 30 | 42 | 27 | 100 | 50 | 65 | Р50 | 12,5 | 1840 | 736 | 10 | 90 | 15 | Ж/Б |
| 17 | Омская | 8 | 60 | 1 | 27 | 55 | 28 | 23 | 200 | 68 | 55 | Р65 | 25 | 2000 | 736 | 18 | 75 | 25 | Д |
| 18 | Удмуртия | 7 | 50 | 1 | 28 | 50 | 20 | 24 | 150 | 57 | 45 | Р50 | 25 | 1600 | 736 | 24 | 50 | 30 | Д |
| 19 | Коми | 2 | 50 | 2 | 29 | 40 | 22 | 25 | 270 | 26 | 60 | Р65 | 25 | 2000 | 736 | 30 | 40 | 30 | Ж/Б |
| 20 | Карелия | 2 | 40 | 1 | 30 | 55 | 25 | 27 | 160 | 25 | 70 | Р65 | 25 | 1840 | 736 | 14 | 20 | 15 | Д |
| 21 | Алтайский | 8 | 90 | 1 | 35 | 78 | 28 | 26 | 180 | 31 | 60 | Р65 | 12,5 | 2000 | 736 | 30 | 30 | 24 | Д |
| 22 | Свердловская | 7 | 65 | 1 | 74 | 91 | 30 | 42 | 310 | 64 | 40 | Р50 | 25 | 2000 | 736 | 16 | 85 | 25 | Ж/Б |
| 23 | Амурская | 10 | 85 | 2 | 85 | 64 | 42 | 31 | 220 | 57 | 45 | Р50 | 25 | 1840 | 736 | 18 | 70 | 18 | Ж/Б |
| 24 | Алтайский | 8 | 75 | 2 | 21 | 32 | 38 | 20 | 260 | 32 | 70 | Р50 | 12,5 | 1840 | 736 | 16 | 75 | 17 | Д |
| 25 | Приморский | 8 | 70 | 2 | 39 | 50 | 28 | 23 | 200 | 41 | 55 | Р65 | 12,5 | 2000 | 736 | 18 | 75 | 20 | Ж/Б |