УДК: 69.15

О 53

Оленина О.А. Определение сметной стоимости материалов, изделий и конструкций в строительстве: Методические указания. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016. – 34 с.

В методических указаниях приведена последовательность разработки калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов, изделий и конструкций в строительстве.

Методические указания могут быть использованы студентами в процессе выполнения курсовых и лабораторных работ, на практических занятиях по дисциплинам «Проектно- сметное дело», «Ценообразование в инвестиционно-строительном комплексе», «Управление стоимостью».

© МГУПС (МИИТ), 2016

Введение

В капитальном строительстве система цен характеризуется специфическими чертами, отражающими технико-экономические особенности этой отрасли, а именно: территориальная закрепленность строительной продукции, высокая материалоемкость, относительно большая продолжительность производственного цикла, использование широкой номенклатуры материалов, конструкций и оборудования, воздействие климатических факторов.

При формировании цены на строительную продукцию применяются затратные методы, суть которых сводится к последовательному калькулированию затрат, определению сметных цен на производственные ресурсы, виды работ, стройку в целом.

Ввиду высокой материалоемкости строительной продукции и значительной доли затрат на материалы в структуре сметной стоимости работ, правильное определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции в строительстве имеет первостепенное значение при формировании сметной документации.

Общие положения

Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости называются сметными ценами строительных материалов, изделий и конструкций. Они определяю нормативную сумму прямых затрат в стоимости строительно-монтажных работ.

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции определяют нормативную сумму затрат (на установленную единицу измерения) франко-приобъектный склад строительной площадки.

В составе локальных смет (сметных расчетов) стоимость материальных ресурсов определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий и конструкций (в физических единицах измерения: м3, м2, тоннах и пр.) и соответствующей цены на вид материального ресурса.

Нормативная потребность в материальных ресурсах может определяться:

- На основе локальных ресурсных ведомостей или в локальных ресурсных сметах;

- По проектным материалам, а также спецификациям в составе рабочей документации.

Стоимость материальных ресурсов может определяться:

- в базисном уровне цен (по состоянию на 01.01.2000) по федеральным, территориальным (региональным) и отраслевым сборникам (каталогам) сметных цен на материалы, изделия и конструкции;

- в текущем уровне цен - по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин.

При формировании сметной стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 можно использовать федеральные, территориальные и отраслевые сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Федеральные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ-2001) разработан в уровне цен для базового района (Московская область), утвержден и введен в действие Госстроем России. Данный сборник является основой для разработки сборников ФЕР-2001 и территориальных сборников цен на материалы, изделия и конструкции.

Территориальные сборники сметных цен включают в свой состав полный набор основных материалов, изделий, конструкций, применяемых в соответствующем регионе. Они утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов Российской Федерации и применяются для составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих административно-территориальных единицах (регионах).

Отраслевые сборники сметных цен включают в свой состав полный набор материалов, изделий и конструкций, используемых для производственных объектов. Они разработаны для специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, газопроводы, связь, отдельные виды промышленных объектов и т.п.), утверждаются министерствами РФ и отраслевыми структурами и служат основанием для составления сметной документации по специализированным стройкам.

Федеральный сборник сметных цен состоит из пяти частей (структура и построение территориальных и отраслевых сборников повторяю федеральный):

- Часть 1. Материалы для общестроительных работ.

- Часть 2. Строительные конструкции и изделия.

- Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ.

- Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.

- Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ.

А так же имеется Дополнение к сборникам сметных цен на материалы изделия и конструкции - каталог текущих цен в строительстве.

В ФССЦ-2001 строительные материалы обозначены семизначным кодом по ОКП (Общероссийский классификатор продукции).

Код состоит из двух групп цифр (например, 442-5021). Первая цифра первой группы, состоящая из трех цифр - 442, обозначает номер части ФССЦ-2001. Две вторые цифры первой группы обозначают номер раздела данной части ФССЦ-2001. Вторая группа цифр, состоящая из четырех цифр - 5021, указывает порядковый номер материала в составе раздела данной части ФССЦ-2001.

В ФЕР-2001 (ТЕР-2001) при открытых расценках код неучтенных в расценке материалов приводится в графе 1 таблицы сборника. В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде ФССЦ-2001 строительного материала начинается с цифры «9» (440-9001), независимо от трех последующих цифр его марка, разновидность и стоимость должны быть уточнены по проекту.

При составлении локальных смет стоимость неучтенных материалов должна приниматься по ФССЦ-2001. При отсутствии данного материала в сборнике – на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и реквизит, оплату наценок снабженческо- сбытовых организаций, транспортные и заготовительно- складские расходы.

Сметной ценой на материалы учитываются:

- оплата поставщикам стоимости материалов, изделий и конструкций по отпускным ценам (с учетом тары, упаковки и реквизита);

- наценки снабженческо-сбытовых организаций;

- расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от источников их поступления (заводы, карьеры, склады

- снабженческих и сбытовых организаций и т.п.) до приобъектных складов строительства;

- расходы на погрузочные работы (как правило, учитываются в отпускной цене);

- расходы на разгрузочные работы (как правило, учитываются в единичных расценках на виды работ);

- заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию;

- таможенные пошлины при получении материалов, изделий и конструкций из-за границы (как правило, учитываются в отпускной цене);

- прочие расходы (страховые платежи, процент за кредит по ссудам банков, комиссионные вознаграждения посредникам, расходы по реализации и пр.).

В стоимости материалов, изделий и конструкций (в локальных сметах или расчетах) налог на добавленную стоимость (НДС) не учитывается, так как его начисление предусмотрено в сводном сметном расчете стоимости строительства.

В связи с тем, что ряд единичных расценок в ФЕР представлены «открытыми», т.е. сметные цены на некоторые материалы не учтены, и их приходится вводить в единичную расценку, расчет сметной стоимости таких материалов происходит по формуле:

Цсм= (Цо + Цо*Н/100 + Зтр*m + Зтар) * Кзс

где:

Цсм - сметная цена материалов, франко-приобъектный склад строительной площадки;

Цо – отпускная (оптовая или розничная) цена на материалы, изделия и конструкции;

Н – наценки сбытовых и снабженческих организаций, %

Зтр – расходы на транспортировку материала сверх учтенных в отпускной цене;

m – масса брутто единицы материала, т

Зтар – затраты на тару и реквизит;

Кзс – коэффициент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядных строительно-монтажных организаций.

Учет всех этих факторов носит название калькуляция сметной стоимости материалов.

В сборниках ФЕР-2001 (ТЕР-2001, ОЕР-2001) все расценки условно делятся на «закрытые» и «открытые». «Закрытые» - это расценки, в которых учтена стоимость всех ресурсов. «Открытые» - это расценки, в которых не учтены затраты на материальные ресурсы. Как правило, эти материалы являются местными.

Материалы, используемые при производстве строительно-монтажных работ, условно подразделяются на 2 группы в зависимости от источников получения:

привозные – поступающие на стройки в основном по железной дороге или водным транспортом от промышленных предприятий (цемент, лесоматериалы, металлопрокат, рельсы, стекло, материалы для санитарно-технических, электротехнических и монтажных работ, асбоцементные изделия и др.);

местные – поступающие на стройки в основном автомобильным транспортом от предприятий промышленности строительных материалов (бетонные и железобетонные конструкции и изделия, кирпич строительный, черепица, щебень, глина, гравий, балласт, песок, растворы, растительная земля, деревья, материалы для дорожных работ: асфальтобетонные смеси, асфальт холодный, брусчатка и др.).

Структура таблицы единичной расценки с неучтенным расценкой материалом

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | расход неучтенных материалов |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 7-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок |
| Измеритель: 100 шт. сборных конструкций |
| Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций: |
| 7-01-001-01 | До 0,5 т | 3556,68 | 632,51 | 2393,67 | 310,99 | 530,50 | 72,37 |
| (440-9001) | Конструкции сборные железобетонные (шт.) |  |  |  |  | (100) |  |

В отпускную цену, кроме стоимости данного материала, также включается часть затрат, связанных с транспортировкой материала потребителю. К таким затратам относятся расходы на погрузку материала в транспортные средства (вагоны, суда, автомобили и т.п.), на подачу и уборку вагонов или судов под погрузку, на оплату железнодорожных, автомобильных или водных перевозок по доставке материалов от мест их производства (добычи) в районы строительства и др.

Оптовые цены на транспортные услуги подразделяются на два вида в зависимости от того, где происходит их окончательное формирование: в пунктах назначения (местах потребления). Такое деление определяет плату транспортных расходов по доставку продукции от производителя к потребителю. На практике это отражается в системе учета транспортных расходов в зависимости от пункта, до которого распространяются расходы предприятия, отгружающего готовую продукцию. Эта система учета называется франкированием цен.

«Франко» - термин, указывающий место сдачи готовой продукции (материала), т.е. показывает, до какого места (включительно) транспортные расходы оплачивает поставщик (эти расходы включены в оптовую цену). Расходы по дальнейшей перевозке оплачивает потребитель.

Различают оптовые цены:

- франко–склад поставщика;

- франко–транспортные средства-склад поставщика;

- франко–вагон-станция отправления;

- франко–вагон-станция назначения;

- франко–приобъектный склад и др.

Для перевозки материалов необходима тара или соответствующая упаковка (реквизит, стяжки, турникеты и др.). Сметные цены на тару, упаковку, реквизит учитываются в оптовой цене материалов, изделий и конструкций и дополнительному учету не подлежат. Эти цены приведены в Сборниках сметных цен на перевозки грузов для строительства (Госстрой-2000г.) или в Отраслевом сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства МПС России ОССП-2001-1.

В этих сборниках приведены цены на погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках, коэффициенты для перехода от массы нетто к массе брутто, сметные цены на перевозку грузов железнодорожным и автомобильным транспортом и тракторами с прицепами.

Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов

Транспортные расходы на перевозку звеньев верхнего строения пути (путевой решетки), длинномерных рельсовых плетей и блоков переводов стрелочных по действующей сети железных дорог приводятся в ценах 2000г. по Сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства (включая погрузо-разгрузочные работы) (прил. 1).

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при автомобильных и железнодорожных перевозках приведены в прил. 2.

В прил. 5 отсутствуют данные на стрелочные переводы при типе рельсов Р50, поэтому для всех вариантов следует принимать стрелочные переводы при типе рельсов Р65 с учетом марки стрелочного перевода и типа шпал.

Транспортные расходы на перевозку балласта, рельсошпальной решетки, стрелочных переводов по строящемуся участку приняты по тарифам временной эксплуатации железных дорог по прейскуранту № 10-01-18 с учетом индексации в ценах 2000г. (прил. 3).

Длина транспортировки считается как половина длины строящегося участка. Масса брутто 1 км. верхнего строения пути и стрелочных переводов приведена в прил. 4 и 5.

Сметная цена транспортировки по строящемуся участку 1 км звеньев ж.д. пути определяется как произведение массы 1 км звеньев пути, половины длины строящегося участка и цены 1 ткм.

Таким образом, определяется сметная цена транспортировки стрелочных переводов и балласта.

Сметные цены на перевозку балластных материалов и грунта дренирующего по действующей сети железных дорог ОАО «РЖД» приведены в прил. 6 в сметных ценах 2000г.

Оптовая цена 1м3 балластных материалов приведена в прил. 7 в ценах франко-вагон-станция отправления, а стоимость выгрузки в прил. 2. В результате сметная цена 1 м3 балласта определена в следующей последовательности:

- рассчитывается стоимость транспортировки балласта от станции отправления до вновь строящегося участка железной дороги общего пользования (прил. 6);

- рассчитывается стоимость транспортировки балласта по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прил. 3) 1 ткм.;

- определяется стоимость выгрузки балласта (прил. 2) 1т.

Все три вида расчетов складываются и умножаются на массу (вес) 1 т. балласта.

Сметная цена 1м3 балласта определяется как сумма транспортных расходов и оптовой цены 1м3 балласта.

Расчеты определения сметной стоимости материала или транспортных расходов носит название «калькуляция». Калькуляции номеруются и прилагаются в конце локальной сметы.

Примеры разработки калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов

Калькуляции № 1 «Определение сметной стоимости транспортировки звеньев пути от базы до участка укладки»

Примечание:

Группа единичных расценок на сборку рельсошпальной решетки являются «закрытыми», однако, в технической части сборника ФЕР-28 указано, что расценками не учтены и дополнительно следует учитывать затраты на транспортирование материалов верхнего строения пути от звеносборочной базы к месту укладки: звеньев пути, блоков стрелочных переводов – по эксплуатируемым путям МПС России - по отраслевому сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства в базисном уровне цен по состоянию на01. 01. 2000 г.; - по строящимся путям - по тарифам временной эксплуатации.

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- рельсы Р 65 (гр.13 исх.данных);

- число деревянных шпал на 1 км 1840 шт. (гр.15 исх.данных);

- длина рельсов 25 м. (гр. 14 исх.данных);

- скрепления нераздельные;

- масса (вес) 1 км пути 355 т (прил. 4 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути определяется по данным прил. 1.

Стоимость перевозки на 50 км составляет 8300,16 руб. и на каждый последующий км добавляется 31,65 руб., т.о. стоимость перевозки 1 км звеньев путей от базы до строящегося участка составит:

8300,16+[(70-50)*31,65]=8 933,16 руб.

Стоимость перевозки 1 км пути по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е.

50*0,5*1,9*355=16 862,50 руб.

Итого стоимость перевозки 1 км верхнего строения пути составит:

8 933,16 + 16 862,50 = 25 795,66 руб/1 км.

Калькуляция № 2 «Определение сметной стоимости стрелочного перевода»

Данная калькуляция разрабатывается аналогично калькуляции № 1, но с учетом отпускной цены данного материала, т. к. расценка на сборку стрелочных переводов является «открытой».

При определении стоимости транспортировки стрелочных переводов следует учитывать стоимость следующих операций:

- транспортировку стрелочного перевода от станции отправления до строящегося участка по путям общего пользования;

- транспортировку стрелочного перевода по строящемуся участку (тариф ОВЭ);

- выгрузку стрелочного перевода.

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки от звеносборочной базы до строящегося участка 70 км. (гр.18 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- скрепления нераздельные;

- масса (вес) 1 комплекта стрелочного перевода 13,175 т (прил. 5 метод. указаний);

- отпускная цена 1 комплекта стрелочного перевода 105440 руб. (прил. 5 метод. указаний);

- стоимость выгрузки стрелочного перевода при железнодорожных перевозках 14,90 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки стрелочного перевода определяется по данным прил. 1.

Стоимость перевозки на 50 км составляет 1760,64 руб. и на каждый последующий км добавляется 5,66 руб., т.о. стоимость перевозки стрелочного перевода от базы до строящегося участка составит:

1760,64+[(70-50)*5,66]= 1 873,84 руб/перевод

Стоимость перевозки стрелочного перевода по строящемуся участку по тарифам ОВЭ (прейскурант № 10-01-18, прил. 3) 1ткм составит 1,90 руб., т.е.

50*0,5*1,9*13,175=625,81 руб/перевод

Стоимость выгрузки стрелочного перевода составляет: 14,90 руб/т *13,175=196,31 руб/перевод

Отпускная цена стрелочного перевода составляет 105440 руб/перевод.

Итого сметная стоимость стрелочного перевода составит:

1873,84 + 625,81+196,31+105440 = 108 135,96 руб/перевод.

Калькуляция № 3 «Определение сметной стоимости балласта»

Исходные данные:

- Свердловская железная дорога;

- расстояние транспортировки балласта от карьера до строящегося участка 80 км. (гр. 12 исх.данных);

- длина строящегося участка 50 км. (гр.4 исх.данных);

- масса 1м3 щебеночного балласта 1600кг (для всех вариантов);

- отпускная цена гравийно-песчаного балласта для Свердловской железной дороги составляет 72,26 руб./м3 франко-вагон-станция отправления (прил. 7 метод. указаний);

- стоимость выгрузки балласта при железнодорожных перевозках 2,83 руб/т (прил. 2 метод. указаний);

- тариф на перевозку по строящимся железнодорожным линиям, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) 1,9 руб/ткм (прил. 3 метод. указаний).

Расчет:

По отраслевому сборнику сметных цен на перевозки грузов для строительства ОССПЖ-2001 (прил. 6 метод. указаний) сметная цена на перевозку балласта щебеночного на расстояние 80 км составит 21,25 р/м3.

По строящемуся участку по тарифам на перевозку грузов по прейскуранту № 10-01-18 тариф составит 1,9 руб. за 1 ткм. (прил. 3 метод. указаний), т.е. стоимость перевозки 1 т балласта определяется как:

50*0,5*1,9=47,5 руб./т

Сметная цена на выгрузку балласта составляет 2,83 руб./т.

Стоимость транспортировки и выгрузки балласта щебеночного составит:

21,25+(47,5+2,83)*1,6=101,78 р/м3.

Отпускная цена балласта щебеночного составляет 72,26 руб/м3.

Сметная стоимость балласта щебеночного составит:

72,26+101,78=174,04 руб/м3.

Калькуляция № 4 «Определение сметной стоимости транспортировки грунта к месту отсыпки земляного полотна»

Исходные данные:

- район строительства Свердловская область (гр.2 исх.данных);

- расстояние транспортировки грунта автотранспортом из карьера к месту отсыпки земляного полотна 30 км (гр.11 исх.данных);

- класс груза – первый (для всех вариантов);

- объемный вес грунта 1500 кг/м3 (для всех вариантов);

- поясной коэффициент 1,1 (прил. 8 метод. указаний );

- стоимость выгрузки грунта при автомобильных перевозках 2,72 руб/т (прил. 2 метод. указаний).

Расчет:

Стоимость перевозки грунта на 30 км (приложение 10) составит 44,52 руб./т.

Стоимость перевозки грунта с учетом выгрузки и поясного коэффициента составит:

[(44,52+2,72)*1,5]*1,1=77,95 руб/м3.

Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанного в приложении 9, определяется по соответствующим данным приложения 10 для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

Приложение 1.

Транспортные расходы на перевозку звеньев верхнего строения пути (путевой решетки), длинномерных рельсовых плетей и блоков переводов стрелочных по действующей сети железных дорог.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | За перевозку до 50 км. включи-тельно, руб. | Добавляется за каждый последующий км. перевозки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блоки перевода стрелочного (все марки) | 1 перевод | 1760,64 | 5,66 |
| 2. | Звенья железнодорожного пути на деревянных шпалах | 1 км пути | 8300,16 | 31,65 |
| 3. | То же на железобетонных шпалах | 1 км пути | 13833,6 | 52,82 |
| 4. | Рельсовые плети железнодорожного пути при перевозке спецпоездами | 1 км пути | 6665,28 | 25,15 |

Приложение 2.

Сметные цены на погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках

| № п/п | Строительные материалы, конструкции | Сметная цена, руб. за 1 тонну груза |
| --- | --- | --- |
|  |  | при ж.д. перевозках | при а.м.перевозках |
|  |  | погруз. | разгруз. | погруз. | разгруз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Балласт путевой: гравийный, песчаный, ракушечный, гравийно-песчаный, щебеночный | - - | 1,89 2,83 | - - | - - |
| 2. | Грунт растительного слоя (земля) | 6,08 | 6,08 | 3,77 | 2,72 |
| 3. | Переводы стрелочные, пересечения | 8,80 | 14,90 | 13,00 | 23,68 |
| 4. | Дерн (посадочный материал) | 11,95 | 11,95 | 10,69 | 11,19 |
| 5. | Песок | 3,35 | 4,82 | 2,31 | 2,10 |
| 6. | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона Массой до 5т Массой свыше5т до 15 т Массой свыше 15т | 15,31 21,59 58,90 | 14,67 19,07 58,90 | 16,77 21,40 58,90 | 15,72 18,44 58,90 |

Приложение 3.

Тарифы на перевозку строительных грузов на 01.01.2000г. по строящимся железнодорожным линиями, введенным во временную эксплуатацию (ОВЭ) (прейскурант № 10-01-18 1984г. с учетом индексации)

| 1-ый пояс | Тариф за ткм: 0,55 руб. |
| --- | --- |
| Башкирстан, Марийэл, Мордовская, Чувашская, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Красноярский Край, Ставропольский край, области – Астраханская, Белгородская, Ростовская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, Костромская, Самарская, Курская, Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская |
| 2-ой пояс | Тариф за ткм: 0,69 руб. |
| Удмуртия, Пермская область, Алтайский край южнее 60-ой паралели (без республики Тыва), Кемеровская, Новосибирская, Томская южнее 60-ой параллели, Омская |
| 3-ий пояс | Тариф за ткм: 1,90 руб. |
| Области – Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Тюменская южнее 60-ой параллели, Читинская, Мурманская, Карелия, Коми южнее Полярного круга, Архангельская область южнее Полярного круга, Казахская |
| 4-ый пояс | Тариф за ткм: 1,66 руб. |
| Приморский край, Хабаровский край южнее 55-ой параллели, Амурская область |

Приложение 4.

Масса брутто 1 км верхнего строения пути, т

| Нераздельные скрепления |
| --- |
| Деревянные шпалы |
| Длина рельсов 25 м |
| Р 75 | Р 65 | Р 50 |
| 2000 | 1840 | 2000 | 1840 | 1600 | 2000 | 1840 | 1600 |
| 386 | 376 | 374 | 355 | 327 | 339 | 320 | 295 |
| Длина рельсов 12,5 м |
| - | - | 390 | 375 | 345 | 363 | 340 | 314 |
| Железобетонные шпалы |
| Длина рельсов 25 м |
| 686 | 652 | 674 | 631 | 567 | 639 | 596 | 535 |
| Длина рельсов 12,5 м |
| - | - | 690 | 651 | 585 | 663 | 616 | 554 |

Приложение 5.

Отпускная цена на переводы стрелочные

франко-звеносборочная база (измеритель комплект)

| № п/п | Наименование | Масса, кг | Отпускная цена на 01.01.2000г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с деревянными брусьями | 14900 | 159737 |
| 2. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/11 с железобетонными брусьями | 16500 | 228938 |
| 3. | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с деревянными брусьями | 13175 | 105440 |
| 4 | Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, марка 1/9 с железобетонными брусьями | 15300 | 97056 |

Приложение 6.

Сметные цены на перевозку балластных материалов и грунта дренирующего по действующей сети железных дорог ОАО «РЖД»

| Расстояние перевозки, км | Сметные цены 2000г. |
| --- | --- |
|  | Все виды балласта, грунт дренирующий, руб/т | Балласт щебеночный, руб/м3 | Балласт гравийный, гравийно-песчаный, грунт дренирующий, руб/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| До 50 | 9,85 | 16,75 | 17,24 |
| 51-60 | 11,11 | 18,89 | 19,44 |
| 61-70 | 11,63 | 19,77 | 20,35 |
| 71-80 | 12,50 | 21,25 | 21,88 |
| 81-90 | 12,55 | 21,34 | 21,96 |
| 91-100 | 13,06 | 22,20 | 22,86 |
| 101-120 | 13,76 | 23,39 | 24,08 |
| 121-140 | 14,73 | 25,04 | 25,78 |
| 141-160 | 15,71 | 26,71 | 27,49 |
| 161-180 | 16,68 | 28,36 | 29,19 |
| 181-200 | 17,66 | 30,02 | 30,91 |
| 201-220 | 18,58 | 31,59 | 32,52 |
| 221-240 | 19,55 | 33,24 | 34,21 |
| 241-260 | 20,52 | 34,88 | 35,91 |
| 261-280 | 21,50 | 36,55 | 37,63 |
| 281-300 | 22,47 | 38,20 | 39,32 |
| 301-330 | 23,68 | 40,26 | 41,44 |
| 331-360 | 25,11 | 42,69 | 43,94 |
| 361-390 | 26,55 | 45,14 | 46,46 |
| 391-420 | 27,98 | 47,57 | 48,97 |
| 421-450 | 29,40 | 49,89 | 51,45 |
| 451-480 | 30,90 | 52,53 | 54,08 |
| 481-510 | 32,34 | 54,98 | 56,60 |
| 511-540 | 33,77 | 57,41 | 59,10 |
| 541-570 | 35,21 | 59,86 | 61,62 |
| 571-600 | 36,63 | 62,27 | 64,10 |
| 601-640 | 38,35 | 65,20 | 67,11 |
| 641-680 | 40,24 | 68,41 | 70,42 |
| 681-720 | 42,19 | 71,72 | 73,83 |
| 721-760 | 44,15 | 75,06 | 77,26 |
| 761-800 | 46,03 | 78,25 | 80,55 |
| 801-840 | 47,98 | 81,57 | 83,97 |
| 841-880 | 49,89 | 84,81 | 87,31 |
| 881-920 | 51,82 | 88,09 | 90,69 |
| 921-960 | 53,77 | 91,41 | 94,10 |
| 961-1000 | 55,68 | 94,66 | 97,44 |
| 1001-1050 | 57,85 | 98,35 | 101,24 |
| 1051-1100 | 60,26 | 102,44 | 105,46 |
| 1101-1150 | 62,66 | 106,52 | 109,66 |
| 1151-1200 | 65,08 | 110,64 | 113,89 |
| 1201-1250 | 66,73 | 113,44 | 116,78 |
| 1251-1300 | 69,11 | 117,49 | 120,94 |
| 1301-1350 | 71,48 | 121,52 | 125,09 |
| 1351-1400 | 73,87 | 125,58 | 129,27 |
| 1401-1450 | 75,39 | 128,16 | 131,93 |
| 1451-1500 | 77,74 | 132,16 | 136,05 |

Приложение 7.

Стоимость 1 м3 балласта в соответствии с отпускными ценами прейскуранта №06-12-16 1984г. франко-вагон-станция отправления, индексирована в цены 2000г. (руб)

| Железные дороги | Щебень фракций 25-60 мм изверженных и метаморфических пород ГОСТ 7392-78, ГОСТ 23845-79 марка У-75 и (И-20 М-20м) | Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-77 |
| --- | --- | --- |
| Байкало-Амурская | 109,00 | 58,69 |
| Восточно-Сибирская | 105,85 | 22,01 |
| Горьковская | 88,03 | 17,82 |
| Дальневосточная | 100,61 | 50,30 |
| Западно-Сибирская | 77,55 | 41,92 |
| Забайкальская | 90,13 | 20,96 |
| Куйбышевская | 83,84 | 33,54 |
| Красноярская | 61,83 | 25,12 |
| Московская | 81,74 | 11,53 |
| Октябрьская | 81,74 | 13,62 |
| Приволжская | 83,84 | 51,35 |
| Северо-Кавказская | 73,36 | 16,77 |
| Свердловская | 71,26 | 31,44 |
| Севреная | - | 13,62 |
| Юго-Восточная | 121,57 | 92,22 |
| Южно-Уральская | 63,93 | 96,42 |

Приложение 8.

Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом

| Республика, край, область, район | Коэф- фициент |
| --- | --- |
| Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа) | 1,1 |
| Приморский и Красноярский края, Иркутская и Тюменская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,2 |
| Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Амурская и Томская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,25 |
| Республика Карелия, Республика Калмыкия, Читинская область (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера) | 1,3 |
| Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Архангельская область (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера), горные районы РФ, расположенные свыше 1300 м над уровнем моря | 1,35 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ Пермской области, Мурманская область, Аргульский,Акушинский, Ахватский, Ахтынский, Ботлихский, Горгебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Кулинский, Курахский, Ланский, Левашинский, Рутульский, Советский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цмадинский, Цунтинский и Чародинский районы Республики Дагестан | 1,6 |
| Местности, приравненные к районам Крайнего Севера | 1,8 |
| Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее Полярного круга) | 2,2 |
| Районы Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, расположенные севернее Полярного круга; Анадырский район Чукотского автономного округа; острова, расположенные в Баренцевом, Белом, Печерском, Карском морях и море Лаптевых | 3 |
| Примечание! Если в данной таблице отсутствует наименование края (области), то коэффициент для такой области равен единице. |

Приложение 9.

Сметные цены на перевозку грузов автомобилями – самосвалами из карьеров.

| Расстояние перевозки, км | Сметная цена, руб. за 1 т груза |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| До 0,1 | 1,37 |
| Св. 0,1 до 0,2 | 1,54 |
| Св. 0,2 до 0,4 | 1,88 |
| Св. 0,4 до 0,6 | 2,23 |
| Св. 0,6 до 0,8 | 2,57 |
| Св. 0,8 до 1,0 | 2,91 |
| Св. 1,0 до 1,5 | 3,42 |
| Св. 1,5 до 2,0 | 4,11 |
| Св. 2,0 до 2,5 | 4,79 |
| Св. 2,5 до 3,0 | 5,48 |
| Св. 3,0 до 3,5 | 6,16 |
| Св. 4,0 до 4,5 | 7,53 |
| Св. 4,5 до 5,0 | 8,22 |
| Св. 5,0 до 5,5 | 8,90 |
| Св. 5,5 до 6,0 | 9,59 |
| Св. 6,0 до 6,5 | 10,27 |
| Св. 6,5 до 7,0 | 10,96 |
| Св. 7,0 до 7,5 | 11,64 |
| Св. 7,5 до 8,0 | 12,33 |
| Св. 8,0 до 8,5 | 13,01 |
| Св. 8,5 до 9,0 | 13,70 |
| Св. 9,0 до 9,5 | 14,38 |

Приложение 10

Сметные цены на перевозку массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров

| Расстояние перевозки, км | Сметная цена, руб. за 1 т груза |
| --- | --- |
|  | Класс груза |
|  | I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4,20 | 5,21 | 7,06 | 8,40 |
| 2 | 5,71 | 7,06 | 9,58 | 11,42 |
| 3 | 7,22 | 9,07 | 12,10 | 14,45 |
| 4 | 8,74 | 10,92 | 14,62 | 17,47 |
| 5 | 10,25 | 12,77 | 17,14 | 20,50 |
| 6 | 11,76 | 14,62 | 19,66 | 23,52 |
| 7 | 13,27 | 16,63 | 22,18 | 26,54 |
| 8 | 14,78 | 18,48 | 24,70 | 29,57 |
| 9 | 16,30 | 20,33 | 27,22 | 32,59 |
| 10 | 17,81 | 22,18 | 29,74 | 35,62 |
| 11 | 19,32 | 24,19 | 32,26 | 38,64 |
| 12 | 20,83 | 26,04 | 34,78 | 40,82 |
| 13 | 22,34 | 27,89 | 37,30 | 44,69 |
| 14 | 23,86 | 29,74 | 39,82 | 47,71 |
| 15 | 25,37 | 31,58 | 42,34 | 50,74 |
| 16 | 26,88 | 33,60 | 44,86 | 53,76 |
| 17 | 28,39 | 35,45 | 47,38 | 56,78 |
| 18 | 29,90 | 37,30 | 49,90 | 59,98 |
| 19 | 31,42 | 39,31 | 52,42 | 62,83 |
| 20 | 32,93 | 41,16 | 54,94 | 65,86 |
| 21 | 34,10 | 42,67 | 56,95 | 68,21 |
| 22 | 35,28 | 44,18 | 58,80 | 70,56 |
| 23 | 36,46 | 45,53 | 60,82 | 72,91 |
| 24 | 37,63 | 47,04 | 62,83 | 75,26 |
| 25 | 38,81 | 48,38 | 64,68 | 77,62 |
| 26 | 39,98 | 50,06 | 66,70 | 78,46 |
| 27 | 41,16 | 51,41 | 68,71 | 82,32 |
| 28 | 42,34 | 52,92 | 70,56 | 84,67 |
| 29 | 43,51 | 54,43 | 73,58 | 87,02 |
| 30 | 44,52 | 55,78 | 74,59 | 89,38 |
| 31 | 45,19 | 56,62 | 75,77 | 90,72 |
| 32 | 45,86 | 57,46 | 76,78 | 92,06 |
| 33 | 46,54 | 58,30 | 77,95 | 93,41 |
| 34 | 47,21 | 59,14 | 79,13 | 94,75 |
| 35 | 47,88 | 59,98 | 80,14 | 96,10 |
| 36 | 48,55 | 60,82 | 81,31 | 97,44 |
| 37 | 49,22 | 61,66 | 82,49 | 98,78 |
| 38 | 49,90 | 62,50 | 83,66 | 100,13 |
| 39 | 50,57 | 63,34 | 84,67 | 101,47 |
| 40 | 51,24 | 64,18 | 85,85 | 102,98 |
| 41 | 51,91 | 65,02 | 87,02 | 104,16 |
| 42 | 52,58 | 65,86 | 88,03 | 105,50 |
| 43 | 53,26 | 66,70 | 89,21 | 106,85 |
| 44 | 53,93 | 67,54 | 90,38 | 108,19 |
| 45 | 54,60 | 68,38 | 91,39 | 109,37 |
| 46 | 55,27 | 69,22 | 92,57 | 110,88 |
| 47 | 55,94 | 70,06 | 93,74 | 112,22 |
| 48 | 56,62 | 70,90 | 94,75 | 113,57 |
| 49 | 57,29 | 71,74 | 95,93 | 114,91 |
| 50 | 57,96 | 72,58 | 97,10 | 116,26 |
| 51 | 58,46 | 73,25 | 97,61 | 116,93 |
| 52 | 59,14 | 73,92 | 98,62 | 118,27 |
| 53 | 59,81 | 74,76 | 99,62 | 119,62 |
| 54 | 60,48 | 75,60 | 100,80 | 120,96 |
| 55 | 61,15 | 76,44 | 101,98 | 122,30 |
| 56 | 61,82 | 77,28 | 102,98 | 123,65 |
| 57 | 62,50 | 78,12 | 104,16 | 124,99 |
| 58 | 63,17 | 78,96 | 105,34 | 126,34 |
| 59 | 63,84 | 79,80 | 106,34 | 127,68 |
| 60 | 64,51 | 80,64 | 107,52 | 129,02 |
| 61 | 65,18 | 81,48 | 108,70 | 130,37 |
| 62 | 65,86 | 82,32 | 109,70 | 131,71 |
| 63 | 66,53 | 83,16 | 110,88 | 133,06 |
| 64 | 67,20 | 84,00 | 112,06 | 134,40 |
| 65 | 67,87 | 84,84 | 113,06 | 135,74 |
| 66 | 68,54 | 85,68 | 114,24 | 137,09 |
| 67 | 69,22 | 86,52 | 115,42 | 138,43 |
| 68 | 69,89 | 87,36 | 116,42 | 139,78 |
| 69 | 70,56 | 88,20 | 117,60 | 141,12 |
| 70 | 71,23 | 89,04 | 118,78 | 142,46 |
| 71 | 71,90 | 89,88 | 119,78 | 143,81 |
| 72 | 72,58 | 90,72 | 120,96 | 145,15 |
| 73 | 73,25 | 91,56 | 122,14 | 146,50 |
| 74 | 73,92 | 92,40 | 123,14 | 147,84 |
| 75 | 74,59 | 93,24 | 124,32 | 149,18 |
| 76 | 75,26 | 94,08 | 125,50 | 150,53 |
| 77 | 75,94 | 94,92 | 126,50 | 151,87 |
| 78 | 76,61 | 95,76 | 127,68 | 153,22 |
| 79 | 77,28 | 96,60 | 128,86 | 154,56 |
| 80 | 77,95 | 97,44 | 129,86 | 155,90 |
| 81 | 78,62 | 98,28 | 131,04 | 157,25 |
| 82 | 79,30 | 99,12 | 132,22 | 158,59 |
| 83 | 79,97 | 99,96 | 133,22 | 159,94 |
| 84 | 80,64 | 100,80 | 134,40 | 161,28 |
| 85 | 81,31 | 101,64 | 135,58 | 162,62 |
| 86 | 81,98 | 102,48 | 136,58 | 163,97 |
| 87 | 82,66 | 103,32 | 137,76 | 165,31 |
| 88 | 83,33 | 104,16 | 138,94 | 166,66 |
| 89 | 84,00 | 105,00 | 139,94 | 168,00 |
| 90 | 84,67 | 105,84 | 141,12 | 169,68 |
| 91 | 85,34 | 106,68 | 142,30 | 171,36 |
| 92 | 86,02 | 107,52 | 143,30 | 171,36 |
| 93 | 86,69 | 108,36 | 144,48 | 173,04 |
| 94 | 87,36 | 109,20 | 145,66 | 174,72 |
| 95 | 88,03 | 110,04 | 146,66 | 176,40 |
| 96 | 88,70 | 110,88 | 147,84 | 178,08 |
| 97 | 89,38 | 111,72 | 149,02 | 178,08 |
| 98 | 90,05 | 112,56 | 150,02 | 179,76 |
| 99 | 90,72 | 113,40 | 151,20 | 181,44 |
| 100 | 91,39 | 114,24 | 152,38 | 183,12 |
| 101-105 | 93,41 | 116,76 | 155,74 | 186,48 |
| 106-110 | 96,77 | 120,96 | 161,28 | 193,20 |
| 111-115 | 100,13 | 125,16 | 166,82 | 199,92 |
| 116-120 | 103,49 | 129,36 | 171,36 | 206,64 |
| 121-125 | 106,85 | 133,56 | 178,08 | 213,36 |
| 126-130 | 110,21 | 137,76 | 183,12 | 220,08 |
| 131-135 | 113,57 | 141,96 | 189,84 | 226,80 |
| 136-140 | 116,93 | 146,16 | 194,88 | 233,52 |
| 141-145 | 120,29 | 150,36 | 199,92 | 240,24 |
| 146-150 | 123,65 | 154,56 | 206,64 | 246,96 |
| 151-155 | 127,01 | 158,76 | 211,68 | 253,68 |
| 156-160 | 130,37 | 162,96 | 216,72 | 260,40 |
| 161-165 | 133,73 | 167,16 | 223,44 | 267,12 |
| 166-170 | 137,09 | 171,36 | 228,48 | 273,84 |
| 171-175 | 140,45 | 174,72 | 233,52 | 280,56 |
| 176-180 | 143,81 | 179,76 | 240,24 | 287,28 |
| 181-185 | 147,17 | 183,12 | 245,28 | 294,00 |
| 186-190 | 150,53 | 188,16 | 250,32 | 300,72 |
| 191-195 | 153,89 | 191,52 | 257,04 | 307,44 |
| 196-200 | 157,25 | 196,56 | 262,08 | 314,16 |
| Свыше 200 за каждый 1 км добавлять | 0,67 | 0,84 | 1,13 | 1,34 |

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Общие положения | 4 |
|  | Разработка калькуляций транспортных расходов и калькуляций сметной стоимости материалов | 12 |
|  | Калькуляции № 1 «Определение сметной стоимости транспортировки звеньев пути от базы до участка укладки» | 14 |
|  | Калькуляция № 2 «Определение сметной стоимости стрелочного перевода» | 15 |
|  | Калькуляция № 3 «Определение сметной стоимости балласта» | 18 |
|  | Калькуляция № 4 «Определение сметной стоимости транспортировки грунта к месту отсыпки земляного полотна» | 19 |
|  | Приложения | 20 |
|  | Библиографический список | 33 |

Библиографический список

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, (МДС 81-35.2004) /Госстрой России/, 2004.

- Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-28 Железные дороги /Госстрой/ Москва, 2009.

- Отраслевой сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительств объектов железнодорожного транспорта ОССЦ-2001.

- Отраслевой сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства ОССП-2001 -1.

- Отраслевой сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства ОССП-2002 -1.

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 09.08.2011 г. № 1777р

- Ценообразование и сметное дело в строительстве: учеб.-практич.пособие / Х.М. Гумба, Е.Е. Ермолаев, С.С. Уварова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 419 с. – Серия : Магистр.

- Оленина О.А. Разработка локальных смет базисно-индексным методом: Методические указания. - М.: МИИТ. 2013. – 37 с.

- М.В. Кокин, Н.С. Лобанова, О.А. Оленина, Разработка локальных смет с использованием сметно-нормативной базы 2001г. Пособие и методические указания.-М.:МИИТ.2006. – 57 с.

Учебно-методическое издание

Оленина Ольга Анатольевна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Методические указания

___________________________________________________________

Подписано в печать -                    Формат -                 Тираж 100 экз.

Усл.печ.л. -                                 Заказ -                    Изд.№ 297-15

___________________________________________________________

150048, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 151.

Типография Ярославского филиала МИИТ.