ФГБ ОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Кафедра «Экономика строительного производства»

А. Ю. Добрин, В. В. Соловьёв

Разработка норм на строительно-монтажные работы

Методические указания к практическим занятиям и курсовому проектированию

Москва – 2011

ФГБ ОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Кафедра «Экономика строительного производства»

А. Ю. Добрин, В. В. Соловьёв

Разработка норм на строительно-монтажные работы

Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний

для студентов специальностей:  «Экономика и управление на предприятии (строительство)», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Мосты и транспортные тоннели», профилей: «Управление проектом», «Недвижимость», «Экономика транспортного строительства»

Москва – 2011

УДК 69.003.12:656.12

Д-19

Добрин А.Ю., Соловьёв В. В. Разработка норм на строительно-монтажные работы: Методические указания. – М.: МИИТ, 2011. – 45 с.

В работе приведены основные положения и предпосылки для расчёта производственных нормативов. Методические указания предназначены для использования на практических занятиях и в курсовом проектировании студентами специальностей  «Экономика и управление на предприятии (строительство)», «Экспертиза и управление недвижимостью» и  «Мосты и транспортные тоннели», профилей «Управление проектом», «Недвижимость», «Экономика транспортного строительства» в МИИТе и других вузах страны, готовящих соответствующих специалистов и бакалавров.

© ФГБ ОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения", 2011

## Содержание

стр.

Предисловие                                                                            1.Классификация затрат рабочего времени

2.Виды продукции в строительстве и классификация СМР

3.Основные нормативные показатели живого труда

4. Выполнение курсовой работы

Приложение 1

Приложение 2

Литература

Предисловие

Настоящие методические указания предназначены для использования на практических занятиях и курсовом проектировании студентами специальностей  «Экономика и управление на предприятии (строительство)», «Экспертиза и управление недвижимостью»  и  «Мосты и транспортные тоннели», профилей «Управление проектом», «Недвижимость», «Экономика транспортного строительства» в МИИТе и других вузах страны, готовящих соответствующих специалистов и бакалавров.

Методические указания разработаны в соответствии с утверждёнными учебными программами. Они призваны облегчить работу студентов при изучении ими соответствующих разделов дисциплины по экономике строительства, помочь спланировать индивидуальную работу на практических занятиях и при выполнении курсового проекта.

Методические указания учитывают особенности специальностей и профилей при подготовке специалистов и бакалавров и ориентируют студентов на использование новой сметно-нормативной базы в строительстве при разработке сметной документации, проведение расчётов на ПЭВМ.

# 1. Классификация затрат рабочего времени

Элементы рабочего времени и времени использования машин классифицируются по характерным признакам, позволяющим  отнести их к соответствующим видам затрат. Несмотря на сходность некоторых затрат рабочего времени исполнителей и времени использования строительных машин, имеются специфические признаки отдельных элементов затрат времени. Поэтому в техническом нормировании рабочее время исполнителей и времени использования строительных машин классифицируются раздельно с учетом характера его использования для работы и перерывов, отношения выполняемой работы к производственному заданию, степени необходимости и полезности выполняемой работы, интенсивности использования машин.

При разработке производственных норм затраты рабочего времени исполнителей и времени использования строительных машин подразделяются на нормируемые и ненормируемые.

К нормируемым относятся те виды затрат времени, которые должны входить в производственную норму и без которых невозможна нормальная организация производственного процесса.

Ненормируемые — это непроизводительные затраты времени, например, простои из-за плохой организации труда, нарушения рабочими трудовой дисциплины, а также простои по причинам, не зависящим от технического персонала. К ненормируемым относятся также затраты времени на работы, не относящиеся к выполняемому процессу. Ненормируемые затраты независимо от причин их возникновения не учитываются в производственной норме, а потери рабочего времени исполнителей и времени использования машин подробно анализируются с целью их сокращения и устранения.

Нормируемые затраты рабочего времени исполнителя складываются из:

- времени работы по заданию;

- времени перерывов на отдых и личные надобности;

- времени технологических перерывов, связанных со спецификой строительно-монтажного процесса.

Время работы по заданию включает время подготовительно-заключительной и основной и вспомогательной оперативной работы.

Подготовительная работа — обеспечение условий, необходимых для выполнения строительного процесса, заключительная — уборка рабочего места (инструмента, инвентаря, приспособлений, материалов и т. п.). Подготовительная работа может выполняться один или несколько раз в смену. Время подготовительной работы на смену носит постоянный характер и не зависит от объема основной работы. Подготовительно-заключительная работа на задание выполняется при получении конкретного задания (получение наряда, изучение чертежей, указаний технического персонала о порядке выполнения работы, сдача работы после ее окончания). Это время зависит от количества полученных заданий в течение смены.

Время основной оперативной работы складывается из времени, затраченного на изменение размеров, формы, внешнего вида, свойств, состояния, взаимного расположения предметов труда, т. е. затрат времени на получение продукции в данном строительном процессе.

Время вспомогательной оперативной работы включает в себя затраты рабочего времени на дополнительные операции, обеспечивающие нормальные условия выполнения основной работы и технологически связанные с выполнением данного строительно-монтажного процесса (подноска материалов, перестановка подмостей, переходы рабочих, технологически связанные с процессом, и т. д.). • Время вспомогательной работы пропорционально объему основной работы.

Время перерывов на отдых и личные надобности — это периодические перерывы в работе исполнителей, необходимые для восстановления нормальной трудоспособности и удовлетворения естественных потребностей.

Технологические перерывы обусловлены организационной и технологической структурой выполняемого строительно-монтажного процесса, например, перерыв в работе шофера во время погрузки грунта в автосамосвал, перерыв в работе монтеров пути во время перетягивания и подъема звена рельсо-шпальной решетки путеукладчиком. При проектировании строительно-монтажных процессов необходимо стремиться к такой организации работ, чтобы технологические перерывы были бы сведены к минимуму.

Ненормируемые затраты времени состоят из:

- времени непредвиденной работы;

- времени лишней работы;

- времени организационных, случайных простоев;

- потерь рабочего времени из-за нарушений трудовой дисциплины.

Время непредвиденной работы (работа не в соответствии с заданием) складывается из производительных затрат времени, сопровождающихся получением продукции, не относящейся к данному процессу. Например, во время монтажа конструкций каркаса здания монтажники разгружали железобетонные блоки с автомобилей.

Время лишней работы связано главным образом с излишней обработкой строительной продукции, исправлением бракованной продукции или выполнением работ, не предусмотренных технологией и возникающих по вине рабочего или технического персонала.

К организационным простоям относятся потери рабочего времени из-за плохой организации работ на строительной площадке: ожидание доставки материалов и конструкций, неправильная расстановка рабочих, отсутствие фронта работ, отсутствие указаний технического персонала и т.д.

Случайные простои охватывают перерывы в работе, не зависящие от инженерно-технического персонала и рабочих. К ним относятся простои из-за атмосферных условий (ливень, туман, низкая: температура, сильный ветер), перебои в подаче на строительную площадку электроэнергии, воды, пара и т. п.

Потери рабочего времени из-за нарушений трудовой дисциплины вызываются опозданиями на работу, преждевременным уходом с работы перед обеденным перерывом и в конце смены, посторонними разговорами.

## 2.  Виды продукции в строительстве и классификация СМР

Строительно-монтажные процессы подразделяются по следующим признакам:

- По назначению — на основные и подсобно-вспомогательные;

- По способу выполнения — на ручные, частично механизированные, механизированные и автоматизированные;

- По признаку разделения труда — на индивидуальные и коллективные (звеньевые, бригадные);

- По степени организационной сложности — на рабочие операции, рабочие и комплексные процессы;

- По признаку повторяемости — на цикличные и нецикличные;

- По технологии   выполнения — на непрерывные и прерывистые;

- По роли в производстве — на ведущие и совмещаемые.

Основные строительно-монтажные процессы выполняются непосредственно для возведения строительного объекта. Эти процессы разнообразны и играют различную роль в строительном производстве. Подсобно-вспомогательные процессы предназначены для обеспечения нормального выполнения основных работ.

Ручными называются строительные процессы, выполняемые отдельными рабочими или звеньями (бригадами) рабочих с применением ручных орудий труда (лопата, топор, молоток, кельма, малярная кисть и т. д.).

Частично механизированный процесс выполняется рабочими с помощью механизированных инструментов (электродрель, строительно-монтажный пистолет, электрорубанок, электрошпалоподбойка и др.), к которым рабочий прилагает усилия, координирующие и направляющие положение рабочих органов.

Механизированные строительно-монтажные процессы выполняются машинами, управляемыми рабочими, которые одновременно наблюдают за ходом технологического процесса (работа башенного крана, скрепера, путеукладчика, вибропогружателя и т. п.).

В автоматизированных процессах функции рабочего сводятся к контролю за работой машины или группы машин и аппаратов с помощью специальной аппаратуры.

Строительный процесс, выполняемый одним рабочим, называется индивидуальным (разработка грунта вручную, острожка доски с помощью рубанка, разработка и перемещение грунта бульдозером и т. д.).

Производственный процесс, осуществляемый совместными усилиями нескольких рабочих, называется коллективным. Он может быть бригадным или звеньевым. В зависимости от характера и объема выполняемых работ строительные бригады бывают специализированные или комплексные.

Специализированные бригады состоят из рабочих одной профессии, выполняющих однородные строительно-монтажные процессы, организационно объединенные в определенной технологической последовательности. Характерной особенностью таких процессов является неизменность состава исполнителей при возможном изменении предметов и средств труда. Продукцией, получаемой в результате специализированного процесса, является, например, монтаж и установка опалубки бригадой плотников, кладка стен звеном каменщиков и т. п.

Комплексные бригады состоят из рабочих разных профессий, выполняющих комплекс взаимосвязанных строительно-монтажных процессов.

Например, комплексная бригада по монтажу бетонных и железобетонных конструкций может состоять из рабочих следующих профессий: плотников, арматурщиков, бетонщиков, монтажников, электросварщиков, такелажников и т. п. В тех случаях, когда комплексный производственный процесс можно расчленить на ряд однородных операций или видов работ, в составе комплексной бригады могут быть выделены специализированные звенья.

Простейший технологически однородный строительно-монтажный процесс называется рабочей операцией. Отличительным признаком рабочей операции является неизменность рабочего места, средств труда и предметов труда, состава исполнителей. Изменение хотя бы одного из этих признаков означает переход к выполнению другой операции. Например,   облицовщик-плиточник   после  укладки плиток приступил к перемешиванию раствора, это означает переход от одной операции  к другой,  так как изменились материал (вместо плиток — раствор)  и средства труда   (вместо нельмы — лопата).

Рабочая операция расчленяется на рабочие движения и рабочие приемы.

Рабочим движением называется однократное непрерывное движение при взятии, взмахе, перемещении, например, поворот корпуса рабочего, движение руки к рычагу машины.

Рабочим приемом называется совокупность следующих друг за другом движений, представляющих законченное действие рабочего. Различное сочетание рабочих движений составляет тот или иной способ выполнения рабочего приема.

Рабочий процесс — совокупность нескольких рабочих операций, объединенных в технологической и организационной последовательности и характеризующихся неизменностью состава исполнителей и рабочего места. В результате выполнения рабочих процессов получается продукция, исчисляемая в натуральных  измерителях  (квадратных метрах оштукатуренной поверхности, кубических метрах кирпичной кладки и т. п.).

Комплексный  процесс — это совокупность одновременно; выполняемых и организационно зависящих друг от друга рабочих  процессов, объединенных единством продукции. Группа технологически и организационно  связанных  комплексных  процессов образует единый производственный поток, обеспечивающий выпуск конечной продукции. Например, комплексный процесс кладки кирпичных стен многоэтажного здания   состоит из ряда основных и вспомогательных рабочих процессов — кладки наружных и внутренних, стен, устройства перекрытий, устройства перегородок, установки и перестановки подмостей, доставки материалов к месту производства работ.

Рабочий процесс кладки стен в свою очередь включает следующие операции: натягивание причалки, раскладку кирпича, перелопачивание и расстилание раствора, укладку кирпича на раствор, юлку кирпича, расшивку швов, проверку правильности кладки.

Строительно-монтажный процесс, в котором можно выделить  ряд рабочих операций (элементов процесса), повторяющихся в одной и той же последовательности, называется цикличным. В результате каждого цикла получается примерно одинаковое количество продукции. В состав цикличного процесса могут входить и нецикличные элементы.

Нецикличным называется строительно-монтажный процесс, состоящий из рабочих операций, последовательность выполнения которых может меняться. Такой процесс не связан с выполнением постоянно одинакового объема продукции. Примером нецикличного процесса может служить работа многоковшового экскаватора, ленточного и винтового конвейеров, растворонасоса, вибропогружателя и т. д.

К ведущим строительно-монтажным процессам, например при сооружении новых железнодорожных линий, относятся земляные работы, работы по постройке искусственных сооружений, сооружению верхнего строения пути, балластировке.

Совмещаемые процессы выполняются параллельно с ведущими на одном и том же участке работ. Продолжительность этих процессов технологически не влияет на длительность производственного цикла возведения объекта.

Учет характерных особенностей каждого строительно-монтажного процесса и местных условий строительства необходим для обеспечения рациональной организации труда.

В результате выполнения строительно-монтажных процессов на строительной площадке перемещаются и монтируются разнообразные детали, конструкции, сооружаются и отделываются различные части зданий и сооружений. Сложенный из кирпича участок: стены, оштукатуренная поверхность, остекленный оконный проем, смонтированный стрелочный перевод, забалластированный участок железнодорожного полотна представляют собой продукцию, полученную в результате выполнения соответствующих строительно-монтажных процессов. Объем строительной продукции выражается различными измерителями — штуками, квадратными и кубическими метрами, тоннами, километрами и др. Одна и та же продукция в отдельных случаях измеряется различными показателями. Например, объем кладки стен из кирпича может измеряться в кубических метрах кладки и тысячах штук уложенного кирпича определенного размера.

В строительстве различают следующие виды продукции:

первичная продукция — объем работ, выполненных по завершении рабочей операции, — определяется натуральными показателями (например, квадратные метры оштукатуренной поверхности) или количеством выполненных операций (число проверок проектного положения колонн);

законченная продукция — объем работ, получаемый в результате завершения рабочего процесса, — исчисляется только в натуральных измерителях объема работ (например, число погруженных в основание железобетонных свай, м3 кирпичной кладки и т. д.);

продукция цикла — объем работ, выполненный за один цикл (например, объем грунта, разрабатываемый экскаватором в среднем за один цикл работы);

конечная продукция — объем строительно-монтажных работ, получаемый в результате окончания определенного комплекса работ. Понятие конечной продукции связано с получением готовых конструктивных элементов и частей сооружений производственного и непроизводственного назначения, а также комплексных объектов.

К конечной строительной продукции предъявляется ряд требований соблюдение которых обеспечивает получение продукции определенного качества. Это относится как к каждому элементу здания или сооружения, так и к комплексу объектов в целом.

Качество строительной продукции определяется действующими техническими условиями и государственными стандартами, регламентирующими пределы технически допустимых отступлений от проекта и рабочих чертежей. Продукция, выполненная с нарушением установленных допусков, является полным или частичным браком.

Конечная продукция в строительстве является результатом выполнения комплекса разнообразных рабочих процессов, осуществляемых на объектах различной сложности, в разнообразных условиях и различными методами. В силу этого продукция строительного производства может быть классифицирована по сложности, условиям и методам возведения объектов.

## 3.  Основные нормативные показатели живого труда

В строительстве используется несколько разновидностей норм:

- нормы затрат труда;

- нормы времени рабочих и машин;

- нормы выработки машин.

Норма затрат труда — установленная трудоемкость (количество затрачиваемого труда) на выполнение единицы продукции (работ) рабочими соответствующей профессии и квалификации при рациональной организации труда и производства. Норма затрат труда измеряется в человеко-часах (человеко-минутах, человеко-днях).

Норма времени — это рабочее время, необходимое для выполнения единицы работ одним рабочим (звеном или бригадой) определенной численности, соответствующей профессии и квалификации при рациональной организации труда и производства. Норма времени измеряется в часах (минутах, сменах).

Норма выработки — объем работ, который должен быть выполнен за единицу времени рабочим, звеном или бригадой рабочих. Норма выработки измеряется в физических измерителях (метрах, квадратных или кубических метрах, тоннах и др.).

Между этими показателями существует определенная зависимость.

Норма времени и норма выработки — величины обратно пропорциональные:

(1)

Норма затрат труда и норма времени связаны между собой числом рабочих в звене или бригаде n:

(2)

Пример. Бригада монтеров пути в составе 20 чел. за смену (8 ч) выполнила работы по выправке пути вслед за монтажом рельсо-шпальной решетки для пропуска рабочих поездов (рельсы Р65, 1840 шпал на 1 км пути) на участке длиной 1,5 км. Норма времени на 1 км составит: 8/1,5=5,33 ч/км. Соответственно часовая норма выработки бригады 1/5,33=0,19 км/ч, а норма затрат труда 5,33*20=106,6 чел-ч/км.

Из формулы (2) вытекает, что

(3)

а норма выработки [формула (1)] может быть представлена в следующем виде:

( 4)

Пример. Норма затрат труда на установку деревянных шпал по меткам с выравниванием по шнуру с помощью путевых шаблонов составляет 1,25 чел-ч на 100 шпал, состав звена монтеров пути — 2 чел. Норма времени на 100 шпал составит 0,625 ч, а норма выработки (2/1,25)100=160 шпал/ч или (1/0,625)100= = 160 шпал/ч.

Поскольку норма выработки и норма времени связаны обратно пропорциональной зависимостью, при уменьшении нормы времени в процентах на     норма выработки возрастет на   %. Изменение норм может быть представлено выражением

Разделив обе части этой формулы на   
         получим:

Следовательно, при уменьшении нормы времени на  % норма выработки возрастет на

А при увеличении нормы выработки на % норма времени уменьшится на

По аналогии можно установить зависимости между, рассматриваемыми показателями при уменьшении нормы выработки и увеличении нормы времени. Увеличение нормы времени при уменьшении нормы выработки рассчитывается

а при увеличении нормы времени уменьшение нормы выработки

## 4. Выполнение курсовой работы

В курсовой работе рассматривается задача разработки норм на строительно-монтажные работы.

Перед началом выполнения курсовой работы необходимо в соответствии с вариантом задания скопировать схему строительно-монтажного процесса (приложение 1) и выписать исходные данные варианта (приложение 2). Исходные данные сводятся в табличную форму (табл. 1):

Таблица 1.

Исходные данные

| Вариант №25 |
| --- |
| Устройство дерновой ленты по бровке обочины автодороги |
|  | Наблюдение №1 | Наблюдение №2 | Наблюдение №3 |
| Исполнители |  |  |  |
| Объем работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование элементов | Ед. изм. элемен. | Затраты труда чел. мин. | Объем работ | Затраты труда чел. мин. | Объем работ | Затраты труда чел. мин. | Объем работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | ∑ |  | ∑ |  | ∑ |  |

Далее, необходимо выполнить сортировку работ на нормируемую и ненормируемую, согласно раздела 1 данных методических указаний.

Следующим этапом является расчет элементных норм. Расчет выполняется только по времени оперативной работы и сводится в таблицу 2:

Таблица 2.

Расчет элементных норм.

| Наименование затрат | Наблюдения | Всего | Элементная норма (tвi) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 наблюдение | 2 наблюдение | 3 наблюдение |  |  |
| Наименование оперативной работы |
| Затраты труда, чел.-мин. |  |  |  |  |  |
| Объем продукции |  |  |  |  |  |
| Кол-во продукции на 60 чел-мин |  |  |  |  |  |

По каждой оперативной работе необходимо рассчитать свою элементную норму.

Количество продукции на 60 чел.-мин (V60). определяются как отношение Объема продукции к Затратам труда умноженные на 60.

Элементная норма определяется по формуле:

, где

n – количество наблюдений.

Расчет коэффициентов перехода от объема промежуточной работы к главному измерителю производится по формуле:

, где

Vi – промежуточный объем продукции;

Vгi – объем продукции, приходящийся на главный измеритель.

Коэффициенты перехода необходимо рассчитать для каждой оперативной работы.

После расчета элементных норм и коэффициентов перехода можно приступить к синтезу нормы, то есть рассету оперативной нормы затрат труда (Нопз), таблица 3.

Таблица 3.

Синтез нормы

| № | Наименование работ | Измеритель элементной нормы | Элем. норма, tbi, чел.-ч. | Коэф. пер., Кп | Затраты труда на главный измеритель, чел.-ч./… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Норма=         ∑

Затраты труда на главный измеритель определяются перемножением Элементных норм и Коэффициентов перехода.

Таким образом, выполнен расчет оперативной нормы затрат труда. Она является неполной, так как не учитывает время на подготовительно-заключительную работу, время на отдых и время на технологические перерывы.

Полная норма затрат труда рассчитывается по формуле:

, где

Нпзр – норма на подготовительно-заключительную работу, %;

Но – норма на отдых, %;

Нтп – норма на технологические перерывы.

Зная полную норму затрат труда, а также состав исполнителей, можно рассчитать стоимость выполнения работы:

Рс=Нзт*Т, где

Т – средняя тарифная ставка, руб/чел.-ч.

, где

Ti – тарифная ставка рабочего i-го разряда;

ni – количество рабочих i-го разряда;

n – общее количество исполнителей.

Тарифные ставки определяются по таблице 4:

Таблица 4.

Тарифные ставки

| Разряд | Тариф, руб/чел.-ч. |
| --- | --- |
| 6 разряд | 15,80 |
| 5 разряд | 13,56 |
| 4 разряд | 11,77 |
| 3 разряд | 10,43 |
| 2 разряд | 9,53 |
| 1 разряд | 8,79 |

Приложение 1

| № схемы | Строительный процесс, главный измеритель, состав бригады | Операции, ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладка наружных стен, толщиной 640мм из пустотелых керамических камней с облицовкой кирпичом, м3 кладки. Состав бригады по наблюдениям: 1. 5р-2; 4р-6; 3р-7; 2р-2 2. 5р-2; 4р-6; 3р-8; 2р-3 3. 5р-3; 4р-6; 3р-8; 2р-3 | 1. Получение и сдача инструмента. 2. Перестановка причалки, 1 пер. 3. Перелопачивание, расстилание, разравнивание раствора, 1 ящик (0,25м3). 4. Подача и раскладка кирпича, 1000шт. 5. Подбор лицевого кирпича, 1000шт. 6. Кладка облицовки (наружной версты), 1000шт. 7. Кладка внутренней версты, 1000шт. 8. Кладка забудки, 1000шт. 9. Укладка железобетонных перемычек, брусок. 10. Заполнение швов между брусковыми перемычками растворами, шт перемычек. 11. Расшивка швов облицовки, 10м шва. 12. Проверка кладки, м2 поверхности стены. 13. Отдых. 14. Технологические перерывы. 15. Посторонние разговоры. 16. Простой из-за ремонта крана. 17. Опоздание на работу. |
| 2 | Изготовление лестничных маршей с косоурами и ступенями, м3 бетона. Состав бригады по наблюдениям: 1. 4р-1; 3р-1; 2р-3 2. 4р-1; 3р-1; 2р-3 3. 4р-1; 3р-2; 2р-2 | 1. Получение задание и изучение чертежа. 2. Сборка формы, шт. 3. Укладка арматурных сеток, шт. 4. Укладка бетонной смеси, м3. 5. Вибрирование бетонной смеси, 1 марш. 6. Разравнивание с железнением лицевой стороны, м2. 7. Шлифовка и полировка проступей, м2. 8. Разборка форм, шт. 9. Отдых. 10. Простой по атмосферным условиям. 11. Ремонт формы. 12. Очистка формы. 13. Другая работа. |
| 3 | Устройство дерновой ленты по бровке обочины автодороги, п.м. дерновой ленты. Состав бригады по наблюдениям: 1. 3р-1; 2р-7 2. 3р-1; 2р-10 3. 3р-1; 2р-11 | 1. Подготовительно-заключительная работа. 2. Разметка линии по шаблону, 1м обочины. 3. Подготовка основания, 1м обочины. 4. Подбор, обрубка и подброска дерна, 1 дернина. 5. Укладка дерна, 1 дернина. 6. Закрепление дерна колышками, 1 колышек. 7. Отдых рабочих. 8. Непредвиденная работа. 9. Потери времени. |
| 4 | Правка и резка стали диаметром 8 мм на автоматических станках, т. стержней. Состав бригады по наблюдениям: 1. 3р-1; 2р-1 2. 3р-1; 2р-1 3. 3р-1; 2р-1 | 1. Получение задания. 2. Осмотр и смазка станка. 3. Укладка бухты на вертушку, 1 бухта 4. Заправка в барабан конца бухты, 1 конец. 5. Регулирование плашек, 1 регулирование. 6. Установка механизма резки на длину стержней 1,5м, 1 установка. 7. Привязывание бирок, 10 стержней. 8. Относка и складирование стержней, 10 стержней. 9. Отдых. 10. Ремонт барабана. 11. Переналадка автомата на длину стержней – 2м. 12. Перерыв из-за отсутствия арматуры. 13. Опоздание после обеденного перерыва. |
| 5 | Изготовление фундаментого блока типа БФ-20 для нулевого цикла КПД серии 1-467А, 1 блок. Состав бригады по наблюдениям: 1. 4р-1; 3р-1 2. 4р-1; 3р-1 3. 4р-1; 3р-1 | 1. Подготовка площадки. 2. Укладка каркаса на площадку, 1 каркас. 3. Подсыпка постели, м2. 4. Привязка дистанционных прокладок, 10 шт. 5. Очистка формы, м2. 6. Смазка формы, м2. 7. Установка формы, 1 форма. 8. Укладка бетонной смеси в форму, м3. 9. Уплотнение бетонной смеси, , м3. 10. Постановка петель, 1 петля. 11. Снятие форм краном, 1 форма. 12. Заглаживание поверхности, м2. 13. Подача в бункера с бетоном в форме, м3. 14. Уборка готовых блоков в штабель. 15. Получение задания. |
| 6 | Выправка пути после подъемки на первый слой балластировочной машиной (2000 шпал на 1 км), п.м. пути. Состав бригады по наблюдениям: 1. 5р-1; 3р-3; 2р-6 2. 5р-1; 3р-3; 2р-7 3. 5р-1; 3р-3; 2р-9 | 1. Получение инструмента. 2. Переход к месту работы. 3. Установка винтовых домкратов, 1 установка. 4. Подштопка балласта под шпалы, 1 шпала. 5. Добавление балласта в шпальные ящики, 1 шпала. 6. Сплошная подштопка, 1 шпала. 7. Грубая оправка призмы, 1 шпала. 8. Уборка инструмента. 9. Отдых. 10. Пропуск поездов. 11. Опоздание поезда с рабочими. 12. Работа не по заданию. |
| 7 | Сборка звеньев на звеносборочной базе с применением козлового крана г/п 10т, км пути (рельсы Р-50, l=25м, 1600 шпал на 1км). Состав бригады по наблюдениям: 1. 6р-1; 5р-2; 4р-6; 3р-2 2. 6р-1; 5р-2; 4р-6; 3р-2 3. 6р-1; 5р-2; 4р-6; 3р-2 | 1. Строповка пакетов шпал, 1 пакет. 2. Раскладка шпал по шаблону, 1 шпала. 3. Расстроповка пакетов шпал, 1 пакет. 4. Высверливание пробок в шпалах, 1 отверстие. 5. Строповка и расстроповка рельсов, 1 рельс. 6. Подноска и раскладка деревянных шпал, 30 штук. 7. То же подкладок, 2 штуки. 8. То же болтов, шурупов, гаек, клемм, 1 комплект (по 4шт). 9. Выправка рельсов по угольнику, п.м. пути. 10. Крепление подкладок шурупов, 1 шуруп. 11. Установление клеммных болтов, 1 болт. 12. Прикрепление рельсов к подкладкам, 1 гайка. 13. Получение и сдача инструмента. 14. Отдых. 15. Простой. 16. Опоздание на работу. 17. Погрузка собранных звеньев, 1 звено. |
| 8 | Оклейка стен обоями по древесноволокнистым плитам, м2. Состав бригады по наблюдениям: 1. 4р-1; 3р-2; 2р-2 2. 4р-1; 3р-2; 2р-2 3. 4р-1; 3р-2; 2р-2 | 1. Очистка стен от набелов, м2. 2. Оклейка швов серпянкой, м. 3. Проклейка поверхностей, м2. 4. Оклейка обоями внахлестку, м2. 5. Приготовление клеевых составов, кг. 6. Обрезка кромок обоев, м2. 7. Нарезка фризов, м. 8. Наклейка фризов, м. 9. Отдых. 10. Очистка стола. 11. Получение и уборка инструментов. 12. Простой из-за отсутствия клея. 13. Исправление брака. 14. Другая работа. |
| 9 | Изготовление щитов сборно-переставной опалубки, м2 щитов. (размер щита: 2х0,8м, ширина досок 20см, каждая доска крепится к планкам двумя гвоздями). Состав бригады по наблюдениям: 1. 3р-1; 2р-1 2. 3р-1; 2р-1 3. 3р-1; 2р-1 | 1. Получение задания. 2. Заготовка досок по размеру, 1 доска. 3. Заготовка пришивных планок, 1 планка. 4. Укладка планок и досок на верстак, 1 щит. 5. Установка сжима и сжатие досок, 1 установка. 6. Пришивка досок гвоздями к планкам, 1 гвоздь. 7. Укладка готовых щитов в штабель. 8. Отдых. 9. Простой из-за отсутствия досок. 10. Опоздания на работу. |
| 10 | Прорезка рустов на оштукатуренных поверхностях стен при ширине руста 20мм, п.м. руста. Состав бригады по наблюдениям: 1. 4р-1; 3р-1 2. 4р-1; 3р-1 3. 4р-1; 3р-1 | 1. Разметка поверхности стен, 1 разметка. 2. Натягивание причалки и отбивка линий, 1 операция. 3. Выделка рустов с помощью линейки и рустовки, п.м. руста. 4. Зачистка углов и кромок, п.м. руста. 5. Выдача и уборка инструментов. 6. Отдых. 7. Опоздания на работу. |

Приложение 2

| Вариант | Схема | № операции | Наблюдения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. |
| 1 | 1 | Объем продукции | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) |
|  |  | 1 |  | 40 |  | 56 |  | 64 |
|  |  | 2 | 10 | 60 | 12 | 71 | 13 | 76 |
|  |  | 3 | 30 | 1170 | 36 | 1380 | 39 | 1510 |
|  |  | 4 | 12,8 | 1570 | 15,3 | 1804 | 16,6 | 2000 |
|  |  | 5 | 3,2 | 440 | 3,8 | 510 | 4,16 | 540 |
|  |  | 6 | 3,15 | 542 | 3,7 | 610 | 4,08 | 684 |
|  |  | 7 | 3,6 | 562 | 4,3 | 684 | 4,66 | 716 |
|  |  | 8 | 6,4 | 894 | 7,66 | 1000 | 8,3 | 990 |
|  |  | 9 | 80 | 400 | 96 | 444 | 110 | 500 |
|  |  | 10 | 20 | 420 | 24 | 440 | 26 | 512 |
|  |  | 11 | 600 | 360 | 720 | 404 | 776 | 440 |
|  |  | 12 | 1100 | 460 | 1320 | 564 | 1420 | 570 |
|  |  | 13 |  | 950 |  | 870 |  | 915 |
|  |  | 14 |  | 102 |  | 78 |  | 88 |
|  |  | 15 |  | 25 |  | 15 |  |  |
|  |  | 16 |  | 320 |  |  |  | 83 |
|  |  | 17 |  | 305 |  | 190 |  |  |
| 2 | 2 | Объем продукции | 6 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|  |  | 1 |  | 42 |  | 30 |  | 36 |
|  |  | 2 | 12 | 125 | 10 | 106 | 12 | 115 |
|  |  | 3 | 144 | 381 | 120 | 345 | 144 | 370 |
|  |  | 4 | 6 | 150 | 5 | 128 | 6 | 160 |
|  |  | 5 | 12 | 94 | 10 | 100 | 12 | 102 |
|  |  | 6 | по расч | 395 | по расч | 412 | по расч | 388 |
|  |  | 7 | по расч | 480 | по расч | 440 | по расч | 492 |
|  |  | 8 | 12 | 175 | 10 | 150 | 12 | 165 |
|  |  | 9 |  | 260 |  | 280 |  | 270 |
|  |  | 10 |  | 80 |  | 70 |  | 100 |
|  |  | 11 |  | 142 |  | 106 |  | 120 |
|  |  | 12 |  | 76 |  | 53 |  | 82 |
|  |  | 13 |  |  |  | 180 |  |  |
| 3 | 3 | Объем продукции | 264 п.м. | 363 п.м. | 268 п.м. |
|  |  | 1 |  | 48 |  | 39 |  | 68 |
|  |  | 2 | 264 | 134 | 363 | 148 | 286 | 150 |
|  |  | 3 | 264 | 580 | 363 | 1216 | 286 | 859 |
|  |  | 4 | 528 | 196 | 726 | 222 | 572 | 264 |
|  |  | 5 | 528 | 663 | 726 | 1372 | 572 | 774 |
|  |  | 6 | 1056 | 986 | 1452 | 1109 | 920 | 672 |
|  |  | 7 |  | 262 |  | 514 |  | 492 |
|  |  | 8 |  | 491 |  |  |  | 907 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 854 |
| 4 | 4 | Объем продукции | 8 т | 8 т | 6 т |
|  |  | 1 |  | 10 |  | 14 |  | 12 |
|  |  | 2 |  | 15 |  | 31 |  | 24 |
|  |  | 3 | 16 | 120 | 16 | 142 | 12 | 138 |
|  |  | 4 | 16 | 32 | 16 | 40 | 12 | 42 |
|  |  | 5 | 2 | 18 | 3 | 20 | 2 | 16 |
|  |  | 6 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 14 |
|  |  | 7 | по расч | 200 | по расч | 224 | по расч | 195 |
|  |  | 8 | по расч | 350 | по расч | 335 | по расч | 370 |
|  |  | 9 |  | 96 |  | 88 |  | 100 |
|  |  | 10 |  | 25 |  |  |  | 16 |
|  |  | 11 |  | 21 |  | 30 |  | 22 |
|  |  | 12 |  | 40 |  |  |  | 11 |
|  |  | 13 |  | 17 |  | 26 |  |  |
| 5 | 5 | Объем продукции | 1 блок | 1 блок | 1 блок |
|  |  | 1 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 28 |
|  |  | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
|  |  | 3 | 4,8 | 2 | 4,8 | 3 | 4,8 | 3 |
|  |  | 4 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
|  |  | 5 | 4,4 | 2 | 4,4 | 2 | 4,4 | 3 |
|  |  | 6 | 4,4 | 3 | 4,4 | 4 | 4,4 | 3 |
|  |  | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 8 | 1,5 | 6 | 1,5 | 10 | 1,5 | 8 |
|  |  | 9 | 1,5 | 20 | 1,5 | 26 | 1,5 | 28 |
|  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  |  | 12 | 5,5 | 10 | 5,5 | 12 | 5,5 | 14 |
|  |  | 13 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 3 |
|  |  | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 |
|  |  | 15 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |
| 6 | 6 | Объем продукции | 250 метров пути | 250 метров пути | 250 метров пути |
|  |  | 1 |  | 45 |  | 55 |  | 65 |
|  |  | 2 |  | 50 |  | 55 |  | 72 |
|  |  | 3 | 50 | 505 | 38 | 425 | 48 | 474 |
|  |  | 4 | 200 | 935 | 152 | 1036 | 192 | 1249 |
|  |  | 5 | 500 | 750 | 400 | 747 | 500 | 826 |
|  |  | 6 | 300 | 1155 | 248 | 1108 | 300 | 1466 |
|  |  | 7 | 250 | 300 | 200 | 393 | 250 | 356 |
|  |  | 8 |  | 70 |  | 165 |  | 120 |
|  |  | 9 |  | 461 |  | 515 |  | 752 |
|  |  | 10 |  | 100 |  | 110 |  | 130 |
|  |  | 11 |  | 200 |  | 165 |  | 260 |
|  |  | 12 |  | 229 |  | 506 |  | 470 |
| 7 | 7 | Объем продукции | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) |
|  |  | 1 | 27 | 210 | 20 | 185 | 23 | 193 |
|  |  | 2 | 320 | 310 | 240 | 260 | 280 | 305 |
|  |  | 3 | 27 | 160 | 20 | 145 | 23 | 152 |
|  |  | 4 | 1280 | 90 | 960 | 64 | 1120 | 81 |
|  |  | 5 | 32 | 140 | 24 | 110 | 28 | 126 |
|  |  | 6 | 43 | 21 | 32 | 18 | 37 | 19 |
|  |  | 7 | 320 | 150 | 240 | 120 | 280 | 135 |
|  |  | 8 | 320 | 211 | 240 | 175 | 280 | 190 |
|  |  | 9 | 200 | 37 | 150 | 23 | 175 | 31 |
|  |  | 10 | 1280 | 1970 | 960 | 1525 | 1120 | 1800 |
|  |  | 11 | 1280 | 325 | 960 | 970 | 1120 | 305 |
|  |  | 12 | 1280 | 1834 | 960 | 1430 | 1120 | 1710 |
|  |  | 13 |  | 30 |  | 25 |  | 23 |
|  |  | 14 |  | 250 |  | 500 |  | 400 |
|  |  | 15 |  | 35 |  | 20 |  | 10 |
|  |  | 16 |  | 52 |  | 60 |  |  |
|  |  | 17 | 16 | 105 | 12 | 350 | 14 | 180 |
| 8 | 8 | Объем продукции | 115 м2 | 125 м2 | 140 м2 |
|  |  | 1 | 130 | 260 | 142 | 276 | 158 | 276 |
|  |  | 2 | 120 | 480 | 131 | 510 | 146 | 521 |
|  |  | 3 | 115 | 345 | 125 | 365 | 140 | 376 |
|  |  | 4 | 115 | 576 | 125 | 610 | 140 | 620 |
|  |  | 5 | 28,6 | 28 | 31 | 30 | 34,8 | 30 |
|  |  | 6 | 115 | 67 | 125 | 71 | 140 | 72 |
|  |  | 7 | 42 | 21 | 45,8 | 22 | 51,4 | 22 |
|  |  | 8 | 42 | 42 | 45,8 | 44 | 51,4 | 45 |
|  |  | 9 |  | 201 |  | 190 |  | 185 |
|  |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 18 |
|  |  | 11 |  | 21 |  | 15 |  | 17 |
|  |  | 12 |  | 38 |  |  |  | 24 |
|  |  | 13 |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 182 |  | 257 |  | 194 |
| 9 | 9 | Объем продукции | 9,6 м2 | 11,2 м2 | 8 м2 |
|  |  | 1 |  | 30 |  | 38 |  | 30 |
|  |  | 2 | по расч | 248 | по расч | 280 | по расч | 230 |
|  |  | 3 | по расч | 106 | по расч | 152 | по расч | 121 |
|  |  | 4 | 6 | 95 | 7 | 104 | 5 | 88 |
|  |  | 5 | 12 | 64 | 14 | 70 | 10 | 54 |
|  |  | 6 | по расч | 105 | по расч | 110 | по расч | 109 |
|  |  | 7 | 6 | 88 | 7 | 86 | 5 | 74 |
|  |  | 8 |  | 80 |  | 90 |  | 72 |
|  |  | 9 |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 90 |  | 10 |  | 136 |
| 10 | 10 | Объем продукции | 112 п.м. | 121 п.м. | 130 п.м. |
|  |  | 1 | 2 | 60 | 2 | 68 | 2 | 70 |
|  |  | 2 | 182 | 110 | 190 | 121 | 165 | 97 |
|  |  | 3 | 112 | 70 | 121 | 75 | 130 | 83 |
|  |  | 4 | 110 | 200 | 100 | 191 | 112 | 205 |
|  |  | 5 |  | 30 |  | 10 |  | 15 |
|  |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |
|  |  | 7 |  | 12 |  |  |  | 6 |
| Вариант | Схема | № операции | Наблюдения |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. |
| 11 | 1 | Объем продукции | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) |
|  |  | 1 |  | 50 |  | 54 |  | 68 |
|  |  | 2 | 10 | 60 | 12 | 71 | 13 | 76 |
|  |  | 3 | 30 | 1150 | 36 | 1400 | 39 | 1500 |
|  |  | 4 | 12,8 | 1570 | 15,3 | 1804 | 16,6 | 2000 |
|  |  | 5 | 3,2 | 506 | 3,8 | 526 | 4,16 | 580 |
|  |  | 6 | 3,15 | 542 | 3,7 | 610 | 4,08 | 684 |
|  |  | 7 | 3,6 | 562 | 4,3 | 684 | 4,66 | 716 |
|  |  | 8 | 6,4 | 894 | 7,66 | 1000 | 8,3 | 990 |
|  |  | 9 | 70 | 404 | 86 | 484 | 120 | 530 |
|  |  | 10 | 20 | 420 | 24 | 440 | 26 | 512 |
|  |  | 11 | 600 | 360 | 720 | 404 | 776 | 440 |
|  |  | 12 | 1100 | 460 | 1320 | 564 | 1420 | 570 |
|  |  | 13 |  | 1050 |  | 860 |  | 930 |
|  |  | 14 |  | 202 |  | 78 |  | 88 |
|  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 16 |  | 325 |  | 205 |  | 86 |
|  |  | 17 |  | 205 |  | 290 |  |  |
| 12 | 2 | Объем продукции | 7 м3 | 5 м3 | 6 м3 |
|  |  | 1 |  | 38 |  | 39 |  | 50 |
|  |  | 2 | 14 | 145 | 10 | 106 | 12 | 115 |
|  |  | 3 | 168 | 441 | 120 | 345 | 144 | 370 |
|  |  | 4 | 7 | 165 | 5 | 128 | 6 | 160 |
|  |  | 5 | 14 | 120 | 10 | 100 | 12 | 102 |
|  |  | 6 | по расч | 422 | по расч | 412 | по расч | 388 |
|  |  | 7 | по расч | 480 | по расч | 440 | по расч | 492 |
|  |  | 8 | 14 | 205 | 10 | 150 | 12 | 165 |
|  |  | 9 |  | 360 |  | 250 |  | 230 |
|  |  | 10 |  | 30 |  | 100 |  | 130 |
|  |  | 11 |  | 152 |  | 106 |  | 120 |
|  |  | 12 |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  | 180 |  |  |
| 13 | 3 | Объем продукции | 250 п.м. | 300 п.м. | 268 п.м. |
|  |  | 1 |  | 43 |  | 48 |  | 69 |
|  |  | 2 | 250 | 124 | 300 | 148 | 286 | 150 |
|  |  | 3 | 250 | 630 | 300 | 1216 | 286 | 859 |
|  |  | 4 | 500 | 236 | 600 | 222 | 572 | 264 |
|  |  | 5 | 500 | 663 | 600 | 1372 | 572 | 774 |
|  |  | 6 | 1000 | 926 | 1200 | 1109 | 920 | 672 |
|  |  | 7 |  | 262 |  | 514 |  | 492 |
|  |  | 8 |  | 491 |  |  |  | 907 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 854 |
| 14 | 4 | Объем продукции | 6 т | 8 т | 6 т |
|  |  | 1 |  | 14 |  | 10 |  | 12 |
|  |  | 2 |  | 23 |  | 27 |  | 24 |
|  |  | 3 | 12 | 115 | 16 | 142 | 12 | 138 |
|  |  | 4 | 12 | 38 | 16 | 40 | 12 | 42 |
|  |  | 5 | 2 | 17 | 3 | 20 | 2 | 18 |
|  |  | 6 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 |
|  |  | 7 | по расч | 210 | по расч | 224 | по расч | 195 |
|  |  | 8 | по расч | 360 | по расч | 335 | по расч | 370 |
|  |  | 9 |  | 96 |  | 88 |  | 100 |
|  |  | 10 |  | 55 |  |  |  | 16 |
|  |  | 11 |  | 31 |  | 30 |  | 22 |
|  |  | 12 |  | 60 |  |  |  | 11 |
|  |  | 13 |  | 17 |  |  |  |  |
| 15 | 5 | Объем продукции | 1 блок | 1 блок | 1 блок |
|  |  | 1 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 28 |
|  |  | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 |
|  |  | 3 | 4,8 | 4 | 4,8 | 3 | 4,8 | 3 |
|  |  | 4 | 20 | 14 | 20 | 13 | 20 | 12 |
|  |  | 5 | 4,4 | 2 | 4,4 | 3 | 4,4 | 3 |
|  |  | 6 | 4,4 | 3 | 4,4 | 4 | 4,4 | 3 |
|  |  | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 8 | 1,5 | 7 | 1,5 | 9 | 1,5 | 8 |
|  |  | 9 | 1,5 | 18 | 1,5 | 25 | 1,5 | 29 |
|  |  | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  |  | 12 | 5,5 | 12 | 5,5 | 14 | 5,5 | 13 |
|  |  | 13 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 3 |
|  |  | 14 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 |
|  |  | 15 |  | 7 |  | 6 |  | 9 |
| 16 | 6 | Объем продукции | 250 метров пути | 250 метров пути | 250 метров пути |
|  |  | 1 |  | 70 |  | 45 |  | 60 |
|  |  | 2 |  | 55 |  | 45 |  | 70 |
|  |  | 3 | 50 | 515 | 38 | 465 | 48 | 464 |
|  |  | 4 | 200 | 925 | 152 | 1006 | 192 | 1349 |
|  |  | 5 | 500 | 760 | 400 | 797 | 500 | 806 |
|  |  | 6 | 300 | 1255 | 248 | 1208 | 300 | 1566 |
|  |  | 7 | 250 | 400 | 200 | 423 | 250 | 359 |
|  |  | 8 |  | 60 |  | 135 |  | 100 |
|  |  | 9 |  | 491 |  | 565 |  | 652 |
|  |  | 10 |  | 130 |  | 160 |  | 130 |
|  |  | 11 |  | 208 |  | 195 |  | 260 |
|  |  | 12 |  | 229 |  | 506 |  | 470 |
| 17 | 7 | Объем продукции | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) |
|  |  | 1 | 27 | 210 | 20 | 190 | 23 | 193 |
|  |  | 2 | 320 | 360 | 240 | 300 | 280 | 305 |
|  |  | 3 | 27 | 165 | 20 | 165 | 23 | 152 |
|  |  | 4 | 1280 | 80 | 960 | 64 | 1120 | 81 |
|  |  | 5 | 32 | 160 | 24 | 110 | 28 | 126 |
|  |  | 6 | 43 | 31 | 32 | 21 | 37 | 19 |
|  |  | 7 | 320 | 158 | 240 | 120 | 280 | 135 |
|  |  | 8 | 320 | 271 | 240 | 134 | 280 | 190 |
|  |  | 9 | 200 | 35 | 150 | 24 | 175 | 31 |
|  |  | 10 | 1280 | 2270 | 960 | 1325 | 1120 | 1800 |
|  |  | 11 | 1280 | 325 | 960 | 950 | 1120 | 305 |
|  |  | 12 | 1280 | 1834 | 960 | 1410 | 1120 | 1710 |
|  |  | 13 |  | 30 |  | 26 |  | 23 |
|  |  | 14 |  | 250 |  | 520 |  | 400 |
|  |  | 15 |  | 35 |  | 20 |  | 10 |
|  |  | 16 |  | 52 |  | 60 |  |  |
|  |  | 17 | 16 | 105 | 12 | 310 | 14 | 180 |
| 18 | 8 | Объем продукции | 125 м2 | 105 м2 | 140 м2 |
|  |  | 1 | 130 | 260 | 116 | 256 | 158 | 276 |
|  |  | 2 | 120 | 480 | 100 | 450 | 146 | 521 |
|  |  | 3 | 125 | 345 | 105 | 334 | 140 | 376 |
|  |  | 4 | 125 | 576 | 105 | 552 | 140 | 620 |
|  |  | 5 | 28,6 | 28 | 26 | 26 | 34,8 | 30 |
|  |  | 6 | 125 | 67 | 105 | 60 | 140 | 72 |
|  |  | 7 | 42 | 21 | 40,8 | 20 | 51,4 | 22 |
|  |  | 8 | 42 | 42 | 40,8 | 40 | 51,4 | 45 |
|  |  | 9 |  | 161 |  | 190 |  | 185 |
|  |  | 10 |  | 25 |  | 10 |  | 58 |
|  |  | 11 |  | 21 |  | 20 |  | 17 |
|  |  | 12 |  | 38 |  |  |  | 34 |
|  |  | 13 |  | 224 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 182 |  | 257 |  | 194 |
| 19 | 9 | Объем продукции | 12,8 м2 | 11,2 м2 | 8 м2 |
|  |  | 1 |  | 40 |  | 38 |  | 30 |
|  |  | 2 | по расч | 305 | по расч | 290 | по расч | 245 |
|  |  | 3 | по расч | 167 | по расч | 152 | по расч | 121 |
|  |  | 4 | 8 | 115 | 7 | 107 | 5 | 83 |
|  |  | 5 | 16 | 86 | 14 | 70 | 10 | 54 |
|  |  | 6 | по расч | 125 | по расч | 111 | по расч | 109 |
|  |  | 7 | 8 | 95 | 7 | 86 | 5 | 74 |
|  |  | 8 |  | 70 |  | 90 |  | 72 |
|  |  | 9 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 90 |  | 10 |  | 136 |
| 20 | 10 | Объем продукции | 155 п.м. | 121 п.м. | 130 п.м. |
|  |  | 1 | 2 | 70 | 2 | 63 | 2 | 75 |
|  |  | 2 | 202 | 141 | 190 | 111 | 165 | 97 |
|  |  | 3 | 155 | 90 | 121 | 76 | 130 | 83 |
|  |  | 4 | 130 | 220 | 100 | 181 | 112 | 205 |
|  |  | 5 |  | 130 |  |  |  | 15 |
|  |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  | 10 |
|  |  | 7 |  | 12 |  |  |  | 6 |
| Вариант | Схема | № операции | Наблюдения |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. | Объем | чел.-ч. |
| 21 | 1 | Объем продукции | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) | м3 кладки (рассчитать) |
|  |  | 1 |  | 40 |  | 56 |  | 64 |
|  |  | 2 | 15 | 85 | 12 | 71 | 13 | 76 |
|  |  | 3 | 35 | 1670 | 36 | 1380 | 39 | 1510 |
|  |  | 4 | 17,8 | 2070 | 15,3 | 1804 | 16,6 | 2000 |
|  |  | 5 | 5,2 | 570 | 3,8 | 510 | 4,16 | 540 |
|  |  | 6 | 5,15 | 706 | 3,7 | 610 | 4,08 | 684 |
|  |  | 7 | 5,6 | 754 | 4,3 | 684 | 4,66 | 716 |
|  |  | 8 | 8,4 | 995 | 7,66 | 1000 | 8,3 | 990 |
|  |  | 9 | 100 | 498 | 96 | 444 | 110 | 500 |
|  |  | 10 | 35 | 520 | 24 | 440 | 26 | 512 |
|  |  | 11 | 850 | 460 | 720 | 404 | 776 | 440 |
|  |  | 12 | 1500 | 660 | 1320 | 564 | 1420 | 570 |
|  |  | 13 |  | 950 |  | 870 |  | 915 |
|  |  | 14 |  | 202 |  | 78 |  | 88 |
|  |  | 15 |  | 25 |  | 15 |  |  |
|  |  | 16 |  | 120 |  |  |  | 83 |
|  |  | 17 |  | 305 |  | 190 |  |  |
| 22 | 2 | Объем продукции | 6 м3 | 6 м3 | 6 м3 |
|  |  | 1 |  | 42 |  | 50 |  | 36 |
|  |  | 2 | 12 | 125 | 12 | 119 | 12 | 115 |
|  |  | 3 | 144 | 381 | 144 | 391 | 144 | 375 |
|  |  | 4 | 6 | 150 | 6 | 143 | 6 | 160 |
|  |  | 5 | 12 | 94 | 12 | 100 | 12 | 112 |
|  |  | 6 | по расч | 395 | по расч | 412 | по расч | 388 |
|  |  | 7 | по расч | 480 | по расч | 440 | по расч | 492 |
|  |  | 8 | 12 | 175 | 12 | 150 | 12 | 165 |
|  |  | 9 |  | 260 |  | 280 |  | 370 |
|  |  | 10 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |
|  |  | 11 |  | 142 |  | 116 |  | 120 |
|  |  | 12 |  | 76 |  | 93 |  | 82 |
|  |  | 13 |  |  |  | 180 |  |  |
| 23 | 3 | Объем продукции | 294 п.м. | 353 п.м. | 268 п.м. |
|  |  | 1 |  | 54 |  | 49 |  | 39 |
|  |  | 2 | 294 | 154 | 353 | 158 | 286 | 150 |
|  |  | 3 | 294 | 880 | 353 | 986 | 286 | 859 |
|  |  | 4 | 588 | 296 | 706 | 302 | 572 | 264 |
|  |  | 5 | 588 | 763 | 706 | 972 | 572 | 774 |
|  |  | 6 | 1176 | 886 | 1412 | 1109 | 920 | 672 |
|  |  | 7 |  | 162 |  | 514 |  | 492 |
|  |  | 8 |  | 391 |  |  |  | 957 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 854 |
| 24 | 4 | Объем продукции | 6 т | 8 т | 10 т |
|  |  | 1 |  | 13 |  | 19 |  | 22 |
|  |  | 2 |  | 19 |  | 21 |  | 34 |
|  |  | 3 | 12 | 126 | 16 | 148 | 20 | 148 |
|  |  | 4 | 12 | 38 | 16 | 42 | 20 | 46 |
|  |  | 5 | 2 | 18 | 2 | 22 | 3 | 24 |
|  |  | 6 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 14 |
|  |  | 7 | по расч | 200 | по расч | 224 | по расч | 250 |
|  |  | 8 | по расч | 350 | по расч | 355 | по расч | 390 |
|  |  | 9 |  | 96 |  | 88 |  | 100 |
|  |  | 10 |  | 25 |  |  |  | 16 |
|  |  | 11 |  |  |  | 30 |  | 22 |
|  |  | 12 |  | 50 |  |  |  | 11 |
|  |  | 13 |  | 27 |  | 26 |  |  |
| 25 | 5 | Объем продукции | 1 блок | 1 блок | 1 блок |
|  |  | 1 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 28 |
|  |  | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
|  |  | 3 | 4,8 | 3 | 4,8 | 3 | 4,8 | 3 |
|  |  | 4 | 20 | 11 | 20 | 12 | 20 | 10 |
|  |  | 5 | 4,4 | 3 | 4,4 | 3 | 4,4 | 3 |
|  |  | 6 | 4,4 | 4 | 4,4 | 4 | 4,4 | 3 |
|  |  | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
|  |  | 8 | 1,5 | 9 | 1,5 | 10 | 1,5 | 10 |
|  |  | 9 | 1,5 | 21 | 1,5 | 26 | 1,5 | 28 |
|  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|  |  | 12 | 5,5 | 15 | 5,5 | 13 | 5,5 | 14 |
|  |  | 13 | 1,5 | 4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 3 |
|  |  | 14 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 |
|  |  | 15 |  | 5 |  | 9 |  | 9 |
| 26 | 6 | Объем продукции | 250 метров пути | 250 метров пути | 250 метров пути |
|  |  | 1 |  | 55 |  | 45 |  | 50 |
|  |  | 2 |  | 70 |  | 65 |  | 52 |
|  |  | 3 | 50 | 515 | 38 | 415 | 48 | 494 |
|  |  | 4 | 200 | 955 | 152 | 1006 | 192 | 1149 |
|  |  | 5 | 500 | 760 | 400 | 757 | 500 | 866 |
|  |  | 6 | 300 | 1255 | 248 | 1198 | 300 | 1366 |
|  |  | 7 | 250 | 330 | 200 | 383 | 250 | 405 |
|  |  | 8 |  | 80 |  | 125 |  | 100 |
|  |  | 9 |  | 361 |  | 415 |  | 652 |
|  |  | 10 |  | 130 |  | 120 |  | 135 |
|  |  | 11 |  | 300 |  | 165 |  | 260 |
|  |  | 12 |  | 629 |  | 506 |  | 470 |
| 27 | 7 | Объем продукции | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) | км звеньев (рассчитать) |
|  |  | 1 | 27 | 230 | 20 | 175 | 23 | 193 |
|  |  | 2 | 320 | 300 | 240 | 260 | 280 | 325 |
|  |  | 3 | 27 | 150 | 20 | 149 | 23 | 152 |
|  |  | 4 | 1280 | 100 | 960 | 64 | 1120 | 88 |
|  |  | 5 | 32 | 138 | 24 | 107 | 28 | 126 |
|  |  | 6 | 43 | 23 | 32 | 18 | 37 | 19 |
|  |  | 7 | 320 | 152 | 240 | 125 | 280 | 135 |
|  |  | 8 | 320 | 211 | 240 | 175 | 280 | 190 |
|  |  | 9 | 200 | 37 | 150 | 23 | 175 | 31 |
|  |  | 10 | 1280 | 1990 | 960 | 1535 | 1120 | 1840 |
|  |  | 11 | 1280 | 355 | 960 | 970 | 1120 | 305 |
|  |  | 12 | 1280 | 1830 | 960 | 1430 | 1120 | 1710 |
|  |  | 13 |  | 30 |  | 25 |  | 23 |
|  |  | 14 |  | 350 |  | 500 |  | 400 |
|  |  | 15 |  |  |  | 20 |  | 10 |
|  |  | 16 |  | 52 |  | 60 |  |  |
|  |  | 17 | 16 | 125 | 12 | 150 | 14 | 280 |
| 28 | 8 | Объем продукции | 140 м2 | 125 м2 | 140 м2 |
|  |  | 1 | 158 | 256 | 142 | 296 | 158 | 276 |
|  |  | 2 | 146 | 531 | 131 | 510 | 146 | 521 |
|  |  | 3 | 140 | 384 | 125 | 375 | 140 | 376 |
|  |  | 4 | 140 | 605 | 125 | 610 | 140 | 620 |
|  |  | 5 | 34,8 | 38 | 31 | 34 | 34,8 | 30 |
|  |  | 6 | 140 | 85 | 125 | 71 | 140 | 72 |
|  |  | 7 | 51,4 | 24 | 45,8 | 22 | 51,4 | 22 |
|  |  | 8 | 51,4 | 49 | 45,8 | 44 | 51,4 | 45 |
|  |  | 9 |  | 201 |  | 190 |  | 185 |
|  |  | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 18 |
|  |  | 11 |  | 21 |  | 15 |  | 17 |
|  |  | 12 |  | 68 |  |  |  | 24 |
|  |  | 13 |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  | 257 |  | 194 |
| 29 | 9 | Объем продукции | 9,6 м2 | 8 м2 | 8 м2 |
|  |  | 1 |  | 30 |  | 50 |  | 30 |
|  |  | 2 | по расч | 248 | по расч | 225 | по расч | 230 |
|  |  | 3 | по расч | 106 | по расч | 109 | по расч | 121 |
|  |  | 4 | 6 | 95 | 5 | 86 | 5 | 88 |
|  |  | 5 | 12 | 64 | 10 | 60 | 10 | 54 |
|  |  | 6 | по расч | 105 | по расч | 104 | по расч | 109 |
|  |  | 7 | 6 | 88 | 5 | 68 | 5 | 74 |
|  |  | 8 |  | 80 |  | 63 |  | 72 |
|  |  | 9 |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 90 |  | 136 |  | 136 |
| 30 | 10 | Объем продукции | 130 п.м. | 130 п.м. | 130 п.м. |
|  |  | 1 | 2 | 78 | 2 | 68 | 2 | 70 |
|  |  | 2 | 165 | 95 | 165 | 105 | 165 | 97 |
|  |  | 3 | 130 | 100 | 130 | 95 | 130 | 83 |
|  |  | 4 | 112 | 180 | 112 | 195 | 112 | 205 |
|  |  | 5 |  | 25 |  | 30 |  | 15 |
|  |  | 6 |  | 10 |  | 40 |  | 10 |
|  |  | 7 |  | 10 |  |  |  | 6 |

Литература

- Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99)/Госстрой России

- Волков Б. А., Муджири Т. М., Прокудин И. В. Менеджмент в железнодорожном строительстве. М., Желдориздат, 2000.

- Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве. Под ред. Б. А. Волкова. М., Желдориздат, 2011.

Учебно-методическое издание

Добрин Алексей Юрьевич

Соловьёв Вячеслав Владимирович

Разработка норм на строительно-монтажные работы

Методические указания

Подписано в печать                                                                формат                      Усл.-печ. л.                     Тираж  100   экз.

Заказ №                                           Изд. №  225-11

# Text boxes

4

5

9

17

20

25

30

44

Затраты рабочего времени

Нормируемые

Ненормируемые